## Slide 1
Dernière modification : 30 novembre 2022
François DI PAOLA, Caroline GUERIN
La procédure PASAPAS et les procédures utilisateurs disponible sur : http://www-cast3m.cea.fr/index.php?xml=formations

## Slide 2: Sommaire
  Présentation de Cast3M et rappels sur PASAPAS
  Fonctionnement de PASAPAS
  Résolution de l’équilibre mécanique : UNPAS
  Exercice 1 : force suiveuse
  Exercice 2 : rupture par suppression d'éléments
  Résolution de l’équilibre thermique : TRANSNON
  Exercice 3 : source de chaleur variable
  Exercice 4 : contact thermo-mécanique

## Slide 3: Présentation de Cast3M Rappels sur la procédure PASAPAS

## Slide 4: Cast3M, quid ?
Logiciel de simulation utilisant la méthode des éléments finis en mécanique/thermique des structures et des fluides
  Résolution d'équations aux dérivées partielles par la méthode des éléments finis
  Système complet : solveur, pré/post-processeur, visualisation, import/export des données …
  Basé sur un langage de commande : Gibiane (orienté objet)

## Slide 5: De nombreux domaines d'application
  Mécanique des structures (historique)
    Quasi-statique (non linéarités matériau, géométrie, conditions limites)
    Contact/frottement, Flambage
    Dynamique (temporelle, modale, interaction fluide structure)
    Rupture (XFEM, propagation dynamique, zones cohésives, …)
  Thermique
    Conduction, convection, rayonnement, changement de phase
  Fluides
  Métallurgie
  Magnétostatique
  Diffusion multi espèces (loi de Fick)
  Couplage thermo-hygro-mécanique

## Slide 6: Présentation de PASAPAS
  Objectif
    résolution de problèmes non linéaires évolutifs de manière incrémentale en thermique et en mécanique
    le "temps" peut être physique (ex : thermique transitoire)
    ou non (ex : plasticité avec chargement progressif)
     on parle donc volontiers de variable d'évolution
  Types de non linéarités traitées
  comportement (plasticité, endommagement, matériaux variables, …)
  géométrie (grands déplacements)
  déformations (grandes rotations)
  conditions limites (rayonnement, frottement, pression suiveuse, …)

## Slide 7: Utilisation de PASAPAS
  Créer une table contenant toutes les données du problème :
    TAB1 = TABL ;
    TAB1 . MODELE = MOD1 ET MOD2 ;
    TAB1 . CARACTERISTIQUES = MAT1 ET MAT2 ;
    TAB1 . BLOCAGES_MECANIQUES = BLO1 ;
    TAB1 . CHARGEMENT = CHA1 ET CHA2 ET CHA3 ;
    TAB1 . TEMPS_CALCULES = PROG 0.1 'PAS' 0.1 50. ;
    TAB1 . TEMPS_SAUVES = PROG 4. 8. 15. 16. 23. 42. ;
    TAB1 . PRECISION = 1.E-6 ;
    TAB1 . GRANDS_DEPLACEMENTS = VRAI ;
    …
  Appel à la procédure proprement dite : PASAPAS TAB1 ;
  Post-traitement des résultats
certains indices sont obligatoires, d'autres non

## Slide 8: Aperçu des paramètres d’entrée
  Généralités
    MODELE (MMODEL) Équations à résoudre, formulation E.F. (MODE)
    CARACTERISTIQUES (MCHAML) Paramètres matériau et/ou géométriques (MATE)
    CHARGEMENT (CHARGEME) Évolution des C.L. au cours du calcul (CHAR)
  Thermique
  BLOCAGES_THERMIQUES (RIGIDITE) Matrice de blocage des C.L. de type DIRICHLET (BLOQ)
  CELSIUS (LOGIQUE) =VRAI si les températures sont en degrés CELSIUS
  TEMPERATURES . 0 (CHPOINT) Conditions initiales
  Mécanique
  BLOCAGES_MECANIQUES (RIGIDITE) Matrice de blocage des C.L. de type DIRICHLET (BLOQ)
  GRANDS_DEPLACEMENTS (LOGIQUE) Équilibre vérifié sur les configurations déformées
  DEPLACEMENTS . 0 (CHPOINT)
  CONTRAINTES . 0 (MCHAML)
  VARIABLES_INTERNES . 0 (MCHAML)
  DEFORMATIONS_INELASTIQUES . 0 (MCHAML)
Conditions initiales

## Slide 9: Aperçu des paramètres d’entrée
  Mécanique (dynamique)
    DYNAMIQUE (LOGIQUE) =VRAI si calcul dynamique
    AMORTISSEMENT (RIGIDITE) Matrice d’amortissement
    VITESSES . 0 (CHPOINT)
    ACCELERATIONS . 0 (CHPOINT)
  Instants de calcul et sauvegarde
    TEMPS_CALCULES (LISTREEL) Liste des instants de calcul (variable d'évolution)
    TEMPS_SAUVES (LISTREEL) Instants de calcul conservés dans la table à la sortie
    OPTI 'SAUV' 'mon_fichier' ;
    TEMPS_SAUVEGARDES (LISTREEL) Instants de calcul où PASAPAS fera appel à SAUV
    MES_SAUVEGARDES (TABLE) Grandeurs à sauvegarder (déformations totales, …)
Conditions initiales

## Slide 10: Aperçu des paramètres de sortie
  Les résultats sont rangés dans la table
    TEMPS (TABLE) Instants de calcul, correspond aux « TEMPS_SAUVES »
    TEMPERATURES (TABLE)
    PROPORTIONS_PHASE (TABLE)
    DEPLACEMENTS (TABLE)
    CONTRAINTES (TABLE)
    DEFORMATIONS_INELASTIQUES (TABLE)
    VARIABLES_INTERNES (TABLE)
    REACTIONS (TABLE)
    VITESSES (TABLE)
    ACCELERATIONS (TABLE)
Champs solution calculés pour chaque « TEMPS_SAUVES »

## Slide 11: Post traitement (exemples)
  Extraction des champs solution :
  à partir de l’indice dans la table
  SIG1 = TAB1 . CONTRAINTES . 5 ;
  ou bien en connaissant l’instant de calcul
  SIG1 = PECHE TAB1 'CONTRAINTES' 28.3 ;
  Tracé en mode graphique interactif (limité) :
  EXPLORER TAB1 ;
  Évolution temporelle d'un champ calculé :
  EV1 = EVOL 'TEMP' TAB1 'DEPLACEMENTS' 'UX' P1 ;

## Slide 12: Fonctionnement de PASAPAS

## Slide 13: Fonctionnement de PASAPAS
  Algorithme principal
    Initialisations
    Boucle sur les pas de temps (BEXTERN)
    Boucle de convergence thermo-mécanique (BO_BOTH)
    Résolution de la thermique [sur le pas]
    Résolution de la mécanique [sur le pas]
    Convergence thermo-mécanique ?
    Enregistrement des résultats
    Fin
    + Appels à des procédures utilisateur (optionnel)
    PERSO1 PERSO2 REEV_MEC REEV_THE CHARMECA CHARTHER PARATHER
    ces procédures sont à définir par l'utilisateur !

## Slide 14: Fonctionnement de PASAPAS
Initialisations, PERSO1, REEV_MEC, REEV_THE
Initialisation du pas
REEV_THE
Résolution de la thermique
Résolution de la mécanique
REEV_MEC
Initialisation du pas suivant
PERSO1
Enregistrement des résultats
Fin
Convergence ?
Fin des pas de temps ?
non
non
oui
oui
Lecture des options, initialisations (matériaux, inconnues, variables temporaires, indicateurs…), instants de calcul, WTABLE, …
Appel à une procédure de calcul thermique parmi : TRANSNON, TRANSLIN ou DUPONT2
(si grands déplacements, résolution sur dernière configuration déformée)
Ecriture des résultats dans ESTIMATION
Procédure utilisateur (si demandé)
Appel à la procédure de calcul mécanique UNPAS
Ecriture des résultats dans ESTIMATION
Procédure utilisateur (si demandé)
Test de convergence thermo-mécanique, à activer avec :
TAB1 . CONVERGENCE_MEC_THE = VRAI ;
[MAXI ABS (Ti–Ti-1)] / [MAXI ABS Ti] < CRITERE_COHERENCE (10E-2)
Procédure utilisateur (si demandé)
PAS_RESU : remplissage de CONTINUATION d'après ESTIMATION
PAS_SAUV : écriture dans TAB1 s'il s'agit d'un TEMPS_SAUVE,
appel a SAUV s'il s'agit d'un TEMPS_SAUVEGARDE
Enregistrement du nouvel état au début de pas dans WTABLE
BEXTERN
BO_BOTH

## Slide 15: Accès aux données de PASAPAS
  TAB1 . 'ESTIMATION' contient les résultats calculés/convergés par TRANSNON et UNPAS mais pas convergées au sens de BO_BOTH
    TAB1 . 'ESTIMATION' . 'TEMPS'
    TAB1 . 'ESTIMATION' . 'DEPLACEMENTS'
    TAB1 . 'ESTIMATION' . 'CONTRAINTES'
    TAB1 . 'ESTIMATION' . 'TEMPERATURES'
    …
    …
  TAB1 . 'CONTINUATION' contient les résultats convergés (au sens de BO_BOTH) cet indice est mis à jour à la fin du pas de temps !!!  utile pour une reprise de PASAPAS
    TAB1 . 'CONTINUATION' . 'TEMPS'
    TAB1 . 'CONTINUATION' . 'DEPLACEMENTS'
    TAB1 . 'CONTINUATION' . 'CONTRAINTES'
    TAB1 . 'CONTINUATION' . 'TEMPERATURES'
    …
    …

## Slide 16: Accès aux données de PASAPAS
  TAB1 . 'WTABLE'
  Variables utiles à PASAPAS (options choisies, modèles, matériaux/chargements instanciés, résultats intermédiaires, …)
  Quelques indices :
    WTABLE . 'CHARGEMENT' Chargement utilisé pour le pas de temps
    WTABLE . 'THER_COURANT' Température à la dernière itération (au cours d’un pas)
    WTABLE . 'BLOCAGES_MECANIQUES' Matrice de blocage mécanique WTABLE . 'BLOCAGES_THERMIQUES' Matrice de blocage thermique
    WTABLE . 'FOR' Configuration au début du pas WTABLE . 'FOR0' Configuration initiale
    WTABLE . 'MODELE' Modèles WTABLE . 'CARACTERISTIQUES' Champ de caractéristiques matériau
    …
    Plus d’infos, voir :
     Commentaires procédure PAS_DEFA (http://www-cast3m.cea.fr/index.php?page=procedures&procedure=pas_defa)
     Documentation PASAPAS (http://www-cast3m.cea.fr/html/Documentation_Cast3M/Pasapas.pdf)

## Slide 17: Résolution de l’équilibre mécanique Procédure UNPAS

## Slide 18: Rappel des équations
  Équations locales du problème mécanique statique
    équilibre sur
    efforts imposés sur
    déplacements imposés sur
  Formulation faible + discrétisation EF
    Vecteurs des Forces nodales équivalentes (N)
    de la densité surfacique d’efforts imposés (Pa) (PRES, FSUR, FORC, …)
    de la densité surfacique d’efforts de réaction aux dépl. imposés (m) (REAC)
    de la densité volumique d’efforts imposés (N.m-3) (CNEQ)
    de la densité volumique d’efforts intérieurs (BSIG)
    Matrices
    matrice des fonctions de forme (d’interpolation)
    matrice des dérivées des fonctions de forme

## Slide 19: Résidu
  Résidu = mesure du déséquilibre
  Équilibre atteint lorsque
    norme du résidu, par exemple la norme infinie
    précision du calcul (fournie par utilisateur)
    effort de référence du problème considéré

## Slide 20: Comportement non linéaire
  Introduction de la matrice de rigidité élastique HPP
    avec
  L’équilibre s’écrit alors
    déplacements nodaux
    déformations linéaires (« petites » déformations) (EPSI)
    contraintes « complémentaires » non linéaires
    matrice de Hooke (ELAS)
    matrice de rigidité élastique (RIGI)

## Slide 21: Prise en compte des déplacements imposés
  Matrice de blocage
    sur
  Multiplicateurs de Lagrange
    Pour un système linéaire sans blocages, d’inconnue :
    On ajoute les inconnues
    avec
    L’équilibre s’écrit finalement :
    matrice des blocages/relations (BLOQ, RELA)
    déplacements nodaux imposés (DEPI)
    multiplicateurs de Lagrange
dépendant de !!
comportement non linéaire ;
grands déplacements ;
forces suiveuses ;
…

## Slide 22: Décomposition incrémentale (1/2)
  Calcul d’un pas de temps entre et
    état connu début du pas
    état recherché fin du pas
  Décomposition incrémentale des déplacements nodaux
    et
    et donc
    estimation du déplacement à l’itération
    estimation de l’incrément de déplacement à l’itération
    correction de l’incrément de déplacement à l’itération
  Décomposition incrémentale des conditions sur les déplacements

## Slide 23: Décomposition incrémentale (2/2)
  Décomposition incrémentale de l’équilibre
  L’équilibre s’écrit finalement

## Slide 24: Algorithme de minimisation du résidu
  Algorithme simple
    initialisations
    efforts de réactions (REAC)
    norme de convergence (MAXI 'ABS')
    premier résidu (BSIG)
    Tant que :
    résolution (RESO)
    estim. déplacements
    estim. déformations (EPSI)
    estim. contraintes (COMP)
    estim. réactions (REAC)
    nouveau résidu (BSIG)
    Fin

## Slide 25: Fonctionnement de UNPAS
Initialisations, CHARMECA
Calcul du 1er résidu
1er RESO et norme de convergence
RESO
Intégration du comportement CHARMECA
Calcul du nouveau résidu
non
oui
Lecture des options, instanciations matériaux, WTABLE, …
Calcul matrice de rigidité , forces extérieures imposées
Estimation incrément déplacement sur le pas
(opérateur RESO)
Norme de convergence : mesurant le pas, selon et
correction d'incrément de déplacements sur le pas (opérateur RESO)
incrément de déplacements sur le pas (ZDEPT)
Mesure normée du résidu (selon ) < critère (PRECISION, FTOL, MTOL) ??
Variation de l'incrément de déformations entre 2 itérations < critère ??
Enregistrement des résultats
Équilibre atteint ?
Moteur des itérations, traduit le déséquilibre entre forces internes et externes
(opérateur BSIG)
Détection de la « non convergence » :
  nombre maximal d’itérations atteint
  augmentation significative du résidu sur plusieurs itérations
Passage en convergence forcée
Accélération de convergence
Calcul de l'incrément de déformations sur le pas (opérateur EPSI)
Calcul des contraintes , variables internes (opérateur COMP)
efforts de réaction (opérateur REAC)
nouveau résidu (opérateur BSIG)
Entrée en « non convergence » ?
non
oui
Sortie
non
Convergence ?
Convergence forcée :
recommencement du pas depuis l'état hors équilibre
oui
Correction du résidu à partir des 3 résidus précédents (opérateur ACT3)

## Slide 26: Les procédures utilisateur dans PASAPAS PERSO1 REEV_MEC CHARMECA PERSO2 REEV_THE CHARTHER PARATHER

## Slide 27: Les procédures utilisateurs : mode d'emploi
  Il existe 7 procédures utilisateurs, appelées à différentes étapes de l'algorithme de PASAPAS
  PERSO1 PERSO2 REEV_MEC REEV_THE CHARMECA CHARTHER PARATHER
  1) Choisir la procédure à utiliser selon son emplacement dans l'algorithme et l'action désirée
  par exemple : puisque PERSO1 est appelée après le calcul d’un pas de temps, elle se destine à modifier le prochain pas e.g. conditions aux limites, paramètres matériau, …
  2) Observer la syntaxe attendue de la procédure - dans la notice de PASAPAS, ou bien - dans la procédure PASAPAS, UNPAS ou TRANSNON
  le tableau ci-après rappelle les syntaxes des procédures

## Slide 28: Exemple avec la procédure PERSO1
  3) Définir la procédure souhaitée
  DEBP PERSO1 T1*'TABLE' ;
  MESS 'Bonjour ! La procedure PERSO1 vous parle.' ;
  FINP ;
  4) Demander son utilisation lors de l'appel à PASAPAS
  TAB1 . 'MODELE' = MOD1 ;
  TAB1 . 'CARACTERISTIQUES' = MAT1 ;
  TAB1 . 'TEMPS_CALCULES' = PROG 1. 2. 3. 4. ;
  TAB1 . 'PROCEDURE_PERSO1' = VRAI ;
  ...
  ...
  PASAPAS TAB1 ;

## Slide 29: Liste des procédures utilisateurs
  Avec
  T1 : la table de PASAPAS
  TPS1 : l’instant de calcul courant
  N1 : le numéro d'appel de la procédure (0 ou 1)  voir la procédure PASAPAS
  T2 : la table de sortie (seulement pour les procédures CHARMECA et CHARTHER)
Nom | Indice à activer dans la table de PASAPAS | Syntaxe | Rôle
PERSO1 | TAB1 . 'PROCEDURE_PERSO1' = VRAI ; | PERSO1 T1 ; | Mise à jour du problème après calcul du pas mécanique
REEV_MEC | TAB1 . 'PROCEDURE_REEV_MEC' = VRAI ; | REEV_MEC T1 N1 ; | Idem (mais dans BO_BOTH)  le pas peut être recommencé
CHARMECA | TAB1 . 'PROCEDURE_CHARMECA' = VRAI ; | T2 = CHARMECA T1 TPS1 ; | Ajout de chargements mécaniques au cours des itérations de UNPAS
PERSO2 | TAB1 . 'PROCEDURE_PERSO2' = VRAI ; | PERSO2 T1 ; | Mise à jour du problème après calcul du pas thermique
REEV_THE | TAB1 . 'PROCEDURE_REEV_THE' = VRAI ; | REEV_THE T1 N1 ; | Idem (mais dans PASAPAS)  le pas peut être recommencé
CHARTHER | TAB1 . 'PROCEDURE_CHARTHER' = VRAI ; | T2 = CHARTHER T1 TPS1 ; | Ajout de chargements thermiques au cours des itérations de TRANSNON
PARATHER | TAB1 . 'PROCEDURE_PARATHER' = VRAI ; | PARATHER T1 TPS1 ; | Mise à jour des variables externes des caractéristiques thermiques

## Slide 30: Quelques remarques
  Les instructions dans ces procédures sont libres !!!
  CHARMECA et CHARTHER doivent sortir une table, avec 2 indices possibles :
    - 'ADDI_MATRICE' qui contient les matrices de rigidité (objet de type RIGIDITE) que l'on veut ajouter au 1er membre
    - 'ADDI_SECOND' qui contient les CHPOINT que l'on veut ajouter au 2nd membre (forces nodales)
  En grands déplacements (option 'GRANDS_DEPLACEMENTS'), CHARMECA est appelée sur la configuration déformée

## Slide 31: Un exemple simple
  On fait varier aléatoirement la carte du module de Young à chaque pas de temps
OPTI 'DIME' 2 'ELEM' 'QUA4' ;
P0 = 0. 0. ; P1 = 1. 0. ;
L1 = DROI 1 P0 (0. 0.1) ;
S1 = L1 TRAN 10 (1. 0.) ;
L2 = S1 COTE 3 ; P2 = L2 POIN 'PROC' (1. 0.) ;
MO = MODE S1 'MECANIQUE' ;
MA = MATE MO 'YOUN' 200.E9 'NU' 0.3 ;
BL = (BLOQ 'UX' L1) ET (BLOQ 'UY' P0) ;
F = PRES 'MASS' MO L2 -1.E8 ;
EV = EVOL 'MANU' (PROG 0. 1.) (PROG 0. 1.) ;
CHA = CHAR 'MECA' F EV ;
TAB1 = TABL ;
TAB1 . 'MODELE' = MO ;
TAB1 . 'CARACTERISTIQUES' = MA ;
TAB1 . 'BLOCAGES_MECANIQUES' = BL ;
TAB1 . 'CHARGEMENT' = CHA ;
TAB1 . 'TEMPS_CALCULES' = PROG 0.1 'PAS' 0.1 1. ;
TAB1 . 'PROCEDURE_PERSO1' = VRAI ;
PASAPAS TAB1 ;
EVU = EVOL 'TEMP' TAB1 'DEPLACEMENTS' 'UX' P2 ;
DESS EVU ;
DEBP PERSO1 T1*'TABLE' ;
MOD = T1 . 'WTABLE' . 'MO_TOT' ;
MAIL = EXTR MOD 'MAIL' ;
CHPYO = BRUI 'BLAN' 'UNIF' 200.E9 150.E9 MAIL ;
CHMYO = CHAN 'CHAM' CHPYO MOD 'RIGIDITE' ;
MAT = MATE MOD 'YOUN' CHMYO 'NU' 0.3 ;
T1 . 'WTABLE' . 'CARACTERISTIQUES' = MAT ;
FINP ;

## Slide 32: Exercice 1 : poutre avec force suiveuse téléchargez le fichier initial sur le site web : http://www-cast3m.cea.fr/index.php?page=exemples&exemple=formation_pasapas_1_initial

## Slide 33: Exercice 1 : poutre avec force suiveuse
  Poutre en flexion
  base encastrée
  effort tranchant ponctuel au sommet (perpendiculaire à la poutre)
  déplacement "important" du sommet
  Problème : l'effort est calculé sur la configuration initiale et n'est pas mis à jour
  Objectif : réappliquer l'effort correctement au cours des pas
  À vous de jouer !
F
Déformée + réaction

## Slide 34: Exercice 1 : poutre avec force suiveuse
  Quelques indices …
  Objets utiles
  P2 : point au sommet de la poutre, où est appliqué la force
  EV1 : évolution de l'amplitude de la force à appliquer vs. temps
  Opérateurs utiles
  EXTR, COS, SIN
  IPOL : pour interpoler l'amplitude de la force à l'instant de calcul
  FORC : pour appliquer une force ponctuelle

## Slide 35: Exercice 1 : poutre avec force suiveuse
  Solution
  - utiliser l'option 'GRANDS_DEPLACEMENTS' (équilibre vérifié sur la configuration déformée)
  utiliser la procédure PERSO1 (1 appel / pas de temps) pour re-calculer l'effort sur la configuration déformée (au début du pas)
  en faire un chargement
  écraser le chargement dans WTABLE
Procédure PERSO1 Programme principal
  TAB1 . 'GRANDS_DEPLACEMENTS' = VRAI ;
  TAB1 . 'PREDICTEUR' = 'HPP' ;
  TAB1 . 'PROCEDURE_PERSO1' = VRAI ;
  TAB1 . 'AMOI' = TABL ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'EVOL' = EV1 ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'POINT' = P2 ;
  DEBP PERSO1 T1*'TABLE' ;
  * donnees utiles
  TAM = T1 . 'AMOI' ;
  PF = TAM . 'POINT' ;
  EV = TAM . 'EVOL' ;
  * angle de rotation de la section droite
  U1 = T1 . 'ESTIMATION' . 'DEPLACEMENTS' ;
  RS = EXTR U1 'RZ' PF ;
  RSD = RS * 180. / PI ;
  * direction de l'effort
  DIR1 = (COS RSD) (SIN RSD) ;
  * creation du second membre
  F1 = FORC DIR1 PF ;
  CHAR2 = CHAR 'MECA' F1 EV ;
  T1 . 'WTABLE' . 'CHARGEMENT' = CHAR2 ;
  FINP ;

## Slide 36: Exercice 1 : poutre avec force suiveuse
  Résultats
Déformée + réaction
Déplacements Ux et Uy au cours du temps

## Slide 37: Exercice 1 : poutre avec force suiveuse
  Solution (bis)
  idem mais avec la procédure CHARMECA
  supprimer le chargement mécanique initial
  pas besoin d’objet de type CHARGEMEnt
  plus long : 1 appel / itération / pas de temps
  résultats identiques
Procédure CHARMECA Programme principal
  DEBP CHARMECA T1*'TABLE' TPS1*'FLOTTANT' ;
  * donnees utiles
  TAM = T1 . 'AMOI' ;
  PF = TAM . 'POINT' ;
  EV = TAM . 'EVOL' ;
  * angle de rotation de la section droite
  U1 = T1 . 'ESTIMATION' . 'DEPLACEMENTS' ;
  RS = EXTR U1 'RZ' PF ;
  RSD = RS * 180. / PI ;
  * direction de l'effort
  DIR1 = (COS RSD) (SIN RSD) ;
  * creation du second membre
  VAL1 = IPOL TPS1 EV ;
  F1 = FORC (VAL1 * DIR1) PF ;
  T2 = TABLE ;
  T2 . 'ADDI_SECOND' = F1 ;
  FINP T2 ;
  ***TAB1 . 'CHARGEMENT' = CHAR1 ;
  TAB1 . 'GRANDS_DEPLACEMENTS' = VRAI ;
  TAB1 . 'PREDICTEUR' = 'HPP' ;
  TAB1 . 'PROCEDURE_CHARMECA' = VRAI ;
  TAB1 . 'AMOI' = TABL ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'EVOL' = EV1 ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'POINT' = P2 ;

## Slide 38: Exercice 1 : poutre avec force suiveuse
  Solution (ter)
  idem mais la force est re-calculée sur la configuration déformée à la fin du pas de temps !
  plus précis : une fois convergé, la configuration déformée est exactement perpendiculaire à la force appliquée
  - attention : peut devenir instable !
Procédure CHARMECA Programme principal
  DEBP CHARMECA T1*'TABLE' TPS1*'FLOTTANT' ;
  * donnees utiles
  TAM = T1 . 'AMOI' ;
  PF = TAM . 'POINT' ;
  EV = TAM . 'EVOL' ;
  * angle de rotation de la section droite
  DRS = 0. ;
  SI (EGA (TYPE ZDEPT) 'CHPOINT') ;
  DRS = EXTR ZDEPT 'RZ' PF ;
  FINSI ;
  U0 = T1 . 'CONTINUATION' . 'DEPLACEMENTS' ;
  RS = (EXTR U0 'RZ' PF) + DRS ;
  RSD = RS * 180. / PI ;
  * direction de l'effort
  DIR1 = (COS RSD) (SIN RSD) ;
  * creation du second membre
  VAL1 = IPOL TPS1 EV ;
  F1 = FORC (VAL1 * DIR1) PF ;
  T2 = TABLE ;
  T2 . 'ADDI_SECOND' = F1 ;
  FINP T2 ;
  ***TAB1 . 'CHARGEMENT' = CHAR1 ;
  TAB1 . 'GRANDS_DEPLACEMENTS' = VRAI ;
  TAB1 . 'PREDICTEUR' = 'HPP' ;
  TAB1 . 'PROCEDURE_CHARMECA' = VRAI ;
  TAB1 . 'AMOI' = TABL ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'EVOL' = EV1 ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'POINT' = P2 ;

## Slide 39: Exercice 2 : rupture par suppression d'éléments téléchargez le fichier initial sur le site web : http://www-cast3m.cea.fr/index.php?page=exemples&exemple=formation_PASAPAS_2_INITIAL

## Slide 40: Exercice 2 : rupture par suppression d'éléments
  Traction d’une plaque perforée
  élasticité, grands déplacements
  Objectif : modéliser la rupture en supprimant les éléments au cours du calcul. On utilisera un critère simple sur la 1ère contrainte principale :
    rupture si sI ≥ 22 GPa
  À vous de jouer !
Déplacements imposé
Blocages
Contrainte sI et
forces de réaction
sur la déformée

## Slide 41: Exercice 2 : rupture par suppression d'éléments
  Quelques indices …
  Opérateurs utiles
  PRIN : calcul des contraintes principales
  CHAN : changement des points support d'un champ par éléments
  ELEM : isoler les éléments où un champ par élément vérifie un critère
  REDU : réduction d'un modèle sur un sous maillage
  Informations utiles
  Modifier les objets temporaires du calcul dans TAB1 . WTABLE

## Slide 42: Exercice 2 : rupture par suppression d'éléments
  Solution
  - raffiner les pas de temps
  - utiliser la procédure PERSO1
  extraire le modèle et les contraintes calculées (T1 . ESTIMATION)
  calculer les contraintes principales
  déterminer le maillage des « éléments non rompus »
  - réduire le modèle sur ce maillage
  - écraser le modèle dans la table de travail WTABLE
  DEBP PERSO1 T1*'TABLE' ;
  MO1 = T1 . 'WTABLE' . 'MODELE' ;
  SG1 = T1 . 'ESTIMATION' . 'CONTRAINTES' ;
  SGP1 = PRIN SG1 MO1 ;
  SG11 = CHAN 'GRAVITE' (EXCO 'SI11' SGP1) MO1 ;
  MAIL2 = SG11 ELEM 'INFERIEUR' 2.2E10 ;
  MO2 = REDU MO1 MAIL2 ;
  T1 . 'WTABLE' . 'MODELE' = MO2 ;
  FINP ;
  TAB1 . 'PROCEDURE_PERSO1' = VRAI ;
  TAB1 . 'TEMPS_CALCULES' = PROG 0.1 'PAS' 0.1 0.6
  'PAS' 0.01 1. ;
Procédure PERSO1 Programme principal

## Slide 43: Exercice 2 : rupture par suppression d'éléments
  Résultats
Courbe force / déplacement
Modèle peu robuste : résultat très sensible à la discrétisation espace/temps

## Slide 44: Exercice 2 : rupture par suppression d'éléments
  Solution (bis)
  - raffiner les pas de temps
  - utiliser la procédure PERSO1
  extraire le modèle et les contraintes calculées (T1 . ESTIMATION)
  calculer les contraintes principales
  déterminer le maillage des éléments non rompus
  - réduire les blocages sur ce maillage
  - écraser les blocages dans la table de travail WTABLE
  DEBP PERSO1 T1*'TABLE' ;
  MO1 = T1 . 'WTABLE' . 'MODELE' ;
  MAIL1 = EXTR MO1 'MAIL' ;
  SG1 = T1 . 'ESTIMATION' . 'CONTRAINTES' ;
  SGP1 = PRIN SG1 MO1 ;
  SG11 = CHAN 'GRAVITE' (EXCO 'SI11' SGP1) MO1 ;
  MAIL2 = SG11 ELEM 'INFERIEUR' 2.2E10 ;
  MAIL3 = DIFF MAIL1 MAIL2 ;
  NE3 = NBEL MAIL3 ;
  SI (NE3 > 0) ;
  MESS ' [PERSO1 :] Suppression de' NE3 'elements' ;
  BL01 = T1 . 'WTABLE' . 'BLOCAGES_MECANIQUES' ;
  MAILBL1 = EXTR BL01 'MAIL' ;
  MAILBL2 = MAILBL1 ELEM 'APPU' 'LARG' MAIL3 ;
  MAILBL3 = DIFF MAILBL1 MAILBL2 ;
  BL02 = REDU BL01 MAILBL3 ;
  T1 . 'WTABLE' . 'BLOCAGES_MECANIQUES' = BL02 ;
  FINSI ;
  FINP ;
Procédure PERSO1 Programme principal
  TAB1 . 'PROCEDURE_PERSO1' = VRAI ;
  TAB1 . 'TEMPS_CALCULES' = PROG 0.1 'PAS' 0.1 0.6
  'PAS' 0.01 1. ;

## Slide 45: Exercice 2 : rupture par suppression d'éléments
  Results
Courbe force / déplacement
Modèle peu robuste : résultat très sensible à la discrétisation espace/temps

## Slide 46: Fonctionnement de TRANSNON solveur thermique

## Slide 47: Rappel des équations
  Equations locale de la thermique transitoire
    densité de flux de chaleur sur
    équation de la chaleur sur
    flux imposé sur
    température imposée sur

## Slide 48: Rappel des équations
  Formulation faible + discrétisation EF
    Vecteur des chaleurs nodales équivalentes (W)
    des flux imposés (J.m-2) (FLUX)
    des flux de convection imposés (J.m-2) (CONV)
    des flux de rayonnement imposés (J.m-2)
    des sources volumiques imposées (J.m-3) (SOUR)
    Matrices
    matrice de capacité (J.K-1) (CAPA)
    matrice de conductivité (W.K-1) (COND)
    matrice des fonctions de forme (d’interpolation)
    matrice des dérivées des fonctions de forme

## Slide 49: Thêta méthode
  Formulation faible + discrétisation EF
  Discrétisation temporelle : thêta méthode
    avec :
    pas de temps
    vecteur des températures nodales au temps
    vecteur des températures nodales au temps
    et sont estimées :
    au temps
    à la température
    coefficient de relaxation (entre 0 et 1)
    schéma explicite
    schéma implicite (valeur par défaut)

## Slide 50: Fonctionnement de TRANSNON
Initialisations, CHARTHER
État de la structure à
PARATHER
Instanciation matériau
Calcul de et
CHARTHER
Calcul de
RESO
PERSO2
Enregistrement des résultats et sortie
Convergence ?
Fin des pas de temps ?
non
i = i + 1
non
oui
oui
Récupération des options choisies, instants de calcul, unités (°C ou K), état initial, calcul des facteurs de forme…
Mise à jour des variables externes, caractéristiques matériaux Calcul matrice de conductivité (cond. + conv. + rayo. + bloc.)
et de capacité à la température et au temps
Calcul du second membre (T impo. + T conv. + T rayo. + Flux impo.) à la température et au temps
On définit alors l'opérateur :
Calcul de l'incrément de température sur le pas :
on en déduit :
et aussi :
Si le critère est suffisamment petit
Crit ≤ 'PRECISION' (1.E-4 par défaut)
Procédure utilisateur
État à
PARATHER
Instanciation matériau
CHARTHER
Mise à jour de
Initialisations pas suivant
Remarque : lorsque TRANSNON est utilisée par PASAPAS,
la boucle sur les pas de temps n’est effectuée qu’une seule fois
Accélération de convergence
Critère
Mesure de la variation maxi. de l'incrément de température entre deux itérations successives :
Crit = [MAXI 'ABS' ] / [MAXI 'ABS' ]

## Slide 51: Exercice 3 : source de chaleur dépendante de la température téléchargez le fichier initial sur le site web : http://www-cast3m.cea.fr/index.php?page=exemples&exemple=formation_pasapas_3_initial

## Slide 52: Exercice 3 : source de chaleur dépendante de la température
  Section carrée chauffée par une source et refroidie par convection
  Objectif : rendre le problème variable !
     Conductivité fonction de la température
     Convection fonction du temps
     Source fonction de la température
  À vous de jouer !
Source de chaleur
Convection
Convection
h [W.m-2.K-1]
t [s]
10
200
0
105

## Slide 53: Exercice 3 : source de chaleur dépendante de la température
  Quelques indices …
  Objets utiles
  MAIL1 : maillage de la source
  MOD1 : modèle thermique réduit sur MAIL1
  Opérateurs utiles
  REDU : pour réduire le champ de températures sur la zone "source"
  SOUR : pour imposer une source volumique de chaleur

## Slide 54: Exercice 3 : source de chaleur dépendante de la température
  Solution
  utiliser la procédure PERSO2 (appelée après chaque pas)
  re-calculer la source (2nd membre) selon la température au début du pas
  en faire un chargement et écraser celui dans WTABLE
Procédure PERSO2 Programme principal
DEBP PERSO2 T1*'TABLE' ;
MA1 = T1 . 'AMOI' . 'MAIL' ;
MO1 = T1 . 'AMOI' . 'MODE' ;
* reduction du champ de temperatures au maillage de la source
CHT1 = T1 . 'ESTIMATION' . 'TEMPERATURES' ;
CHT2 = REDU CHT1 MA1 ;
* calcul du champ de source a partir du champ de temperature
CHS = 4.E6 * (EXP (-1. * (((CHT2 - 1000.) / 700.) ** 2))) ;
* creation du second membre et d'un chargement
CHFL1 = SOUR MO1 CHS ;
EV1 = EVOL 'MANU' (PROG 0. TPSMAX) (PROG 1. 1.) ;
CHA1 = CHAR 'Q' CHFL1 EV1 ;
* modification du chargement dans la table de calcul
T1 . 'WTABLE' . 'CHARGEMENT' = CHA1 ;
FINP T2 ;
  LT = PROG -1.E6 1.E6 ;
  LL = 200. + (0.3 * LT) ;
  LAMBDA = EVOL 'MANU' 'T' LT 'K' LL ;
  HCONV = EVOL 'MANU' 'TEMP' (PROG 0. TPSMAX) 'H' (PROG 10. 200.) ;
  VSOUR = 4.E6 * (EXP (-1. * (((T_INI - 1000.) / 700.) ** 2))) ;
  TAB1 . 'PROCEDURE_PERSO2' = VRAI ;
  TAB1 . 'AMOI' = TABL ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'MAIL' = MAIL1 ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'MODE' = MOD1 ;

## Slide 55: Exercice 3 : source de chaleur dépendante de la température
  Solution (bis)
  supprimer le chargement CHA1 (source de chaleur initiale)
  utiliser la procédure CHARTHER (appelée à chaque itération d'un pas)
  re-calculer la source (2nd membre) selon la température au début du pas
Procédure CHARTHER Programme principal
DEBP CHARTHER T1*'TABLE' TPS1*'FLOTTANT' ;
MA1 = T1 . 'AMOI' . 'MAIL' ;
MO1 = T1 . 'AMOI' . 'MODE' ;
* reduction du champ de temperatures au maillage de la source
CHT1 = T1 . 'ESTIMATION' . 'TEMPERATURES' ;
CHT2 = REDU CHT1 MA1 ;
* calcul du champ de source a partir du champ de temperature
CHS = 4.E6 * (EXP (-1. * (((CHT2 - 1000.) / 700.) ** 2))) ;
* creation du second membre
CHFL1 = SOUR MO1 CHS ;
* sortie du second membre
T2 = TABL ;
T2 . 'ADDI_SECOND' = CHFL1 ;
FINP T2 ;
  LT = PROG -1.E6 1.E6 ;
  LL = 200. + (0.3 * LT) ;
  LAMBDA = EVOL 'MANU' 'T' LT 'K' LL ;
  HCONV = EVOL 'MANU' 'TEMP' (PROG 0. TPSMAX) 'H' (PROG 10. 200.) ;
  ***TAB1 . 'CHARGEMENT' = CHA1 ;
  TAB1 . 'PROCEDURE_CHARTHER' = VRAI ;
  TAB1 . 'AMOI' = TABL ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'MAIL' = MAIL1 ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'MODE' = MOD1 ;

## Slide 56: Exercice 3 : source de chaleur dépendante de la température
  Solution (ter)
  - idem
  utiliser la procédure CHARTHER (appelée à chaque itération d'un pas)
  re-calculer la source (2nd membre) selon la température à l’itération précédente (i.e. à la fin du pas)
Procédure CHARTHER Programme principal
DEBP CHARTHER T1*'TABLE' TPS1*'FLOTTANT' ;
MA1 = T1 . 'AMOI' . 'MAIL' ;
MO1 = T1 . 'AMOI' . 'MODE' ;
* reduction du champ de temperatures au maillage de la source
CHT1 = T1 . 'WTABLE' . 'THER_COURANT' ;
CHT2 = REDU CHT1 MA1 ;
* calcul du champ de source a partir du champ de temperature
CHS = 4.E6 * (EXP (-1. * (((CHT2 - 1000.) / 700.) ** 2))) ;
* creation du second membre
CHFL1 = SOUR MO1 CHS ;
* sortie du second membre
T2 = TABL ;
T2 . 'ADDI_SECOND' = CHFL1 ;
FINP T2 ;
  LT = PROG -1.E6 1.E6 ;
  LL = 200. + (0.3 * LT) ;
  LAMBDA = EVOL 'MANU' 'T' LT 'K' LL ;
  HCONV = EVOL 'MANU' 'TEMP' (PROG 0. TPSMAX) 'H' (PROG 10. 200.) ;
  ***TAB1 . 'CHARGEMENT' = CHA1 ;
  TAB1 . 'PROCEDURE_CHARTHER' = VRAI ;
  TAB1 . 'AMOI' = TABL ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'MAIL' = MAIL1 ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'MODE' = MOD1 ;

## Slide 57: Exercice 3 : source de chaleur dépendante de la température
  Résultats
PERSO2 ou CHARTHER (début de pas)
CHARTHER (fin de pas)

## Slide 58: Exercice 4 : fermeture thermo-mécanique d'un jeu téléchargez le fichier initial sur le site web : http://www-cast3m.cea.fr/index.php?page=exemples&exemple=formation_pasapas_4_initial

## Slide 59: Exercice 4 : fermeture thermo-mécanique d'un jeu
  Deux barreaux se dilatent et entrent en contact
  dilatation thermique
  contact mécanique unilatéral
  Objectif : ajouter le contact thermique, c'est-à-dire le transfert de chaleur lorsque le contact mécanique a lieu.
  À vous de jouer !

## Slide 60: Exercice 4 : fermeture thermo-mécanique d'un jeu
  Quelques indices …
  Objets utiles
  P2 et P3 : points à gauche et droite du jeu
  L2 et L3 : lignes à gauche et droite du jeu
  Opérateurs utiles
  COOR : coordonnées de points
  RELA : relation entre degrés de liberté
  Modifier les blocages thermiques de WTABLE

## Slide 61: Exercice 4 : fermeture thermo-mécanique d'un jeu
  Solution
  vérifier la convergence mécanique + thermique
  créer un second blocage pour imposer une relation : T de la ligne L2 = T de la ligne L3 avec RELA
  utiliser REEV_MEC pour modifier les conditions aux limites thermiques
  calculer le jeu à l'instant de l'itération
  écraser les blocages thermiques dans WTABLE selon la valeur du jeu
  DEBP REEV_MEC T1*'TABLE' N1*'ENTIER' ;
  U1 = T1 . 'ESTIMATION' . 'DEPLACEMENTS' ;
  WT = T1 . 'WTABLE' ;
  TAM = T1 . 'AMOI' ;
  * calcul du jeu
  PT2 = TAM . 'POINT_2' ;
  PT3 = TAM . 'POINT_3' ;
  X2 = (COOR 1 PT2) + (EXTR U1 'UX' PT2) ;
  X3 = (COOR 1 PT3) + (EXTR U1 'UX' PT3) ;
  J1 = X3 - X2 ;
  * si jeu ferme, on utilise le blocage thermique initial + le RELA
  SI (J1 <EG 1.E-15) ;
  WT . 'BLOCAGES_THERMIQUES' = (TAM . 'BLOQ_0') ET
  (TAM . 'BLOQ_1') ;
  * si jeu ouvert, on utilise le blocage thermique initial seul
  SINON ;
  WT . 'BLOCAGES_THERMIQUES' = TAM . 'BLOQ_0' ;
  FINSI ;
  FINP ;
Procédure REEV_MEC Programme principal
  TAB1 . 'CONVERGENCE_MEC_THE' = VRAI ;
  TAB1 . 'PROCEDURE_REEV_MEC' = VRAI ;
  TAB1 . 'AMOI' = TABL ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'POINT_2' = P2 ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'POINT_3' = P3 ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'BLOQ_0' = CL_TH ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'BLOQ_1' = RELA 'T' L2 - 'T' L3 ;

## Slide 62: Exercice 4 : fermeture thermo-mécanique d'un jeu
  Résultats
Lors du contact : conduction "parfaite"
Absence de contact : les barreaux sont isolés

## Slide 63: Exercice 4 : fermeture thermo-mécanique d'un jeu
  Résultats
  Les modification effectuées dans REEV_MEC sont prises en compte sur le même pas de temps (grâce à la boucle de convergence thermo-mécanique BO_BOTH)
  Ce n'est pas le cas de la procédure PERSO1, où les modifications sont prises en compte sur le pas de temps suivant
Évolution temporelle de la température à gauche et à droite du jeu
Évolution temporelle du jeu

## Slide 64: Exercice 4 : fermeture thermo-mécanique d'un jeu
  Solution (bis)
  transfert par convection dans un élément de raccord
  utilisation d'un coef. d'échange variable selon la pression de contact
  pression de contact décrite par un chargement 'PC'
  mise à jour du chargement 'PC' dans REEV_MEC
  ** Modele de convection variable entre les barreaux
  MRACC = RACC (1.1 * JEU_INI) L2 L3 ;
  MODRACC = MODE MRACC 'THERMIQUE' 'CONVECTION' ;
  HVSP = EVOL 'MANU' 'PC' (PROG 0. 5.E8 5.1E8)
  'H' (PROG 0. 1.E4 1.E4) ;
  MATRACC = MATE MODRACC 'H' HVSP ;
  MOD_TH = MODT1 ET MODT2 ET MODRACC ;
  MAT_TH = MATT1 ET MATT2 ET MATRACC ;
  ** Chargement initial decrivant la pression de contact
  CH_PC = MANU 'CHPO' MRACC 'PC' 0. ;
  CHAPC = CHAR 'PC' CH_PC EV1 ;
  TAB1 . 'CHARGEMENT' = CHA1 ET CHA2 ET CHAPC ;
  TAB1 . 'CONVERGENCE_MEC_THE' = VRAI ;
  TAB1 . 'PROCEDURE_REEV_MEC' = VRAI ;
  TAB1 . 'AMOI' = TABL ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'LIGNE_3' = L3 ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'MAIL' = MRACC ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'EVOL' = EV1 ;
  TAB1 . 'AMOI' . 'CHAR_0' = CHA1 ET CHA2 ;
Procédure REEV_MEC Programme principal
  DEBP REEV_MEC T1*'TABLE' N1*'ENTIER' ;
  R1 = T1 . 'ESTIMATION' . 'REACTIONS' ;
  WT = T1 . 'WTABLE' ;
  TAM = T1 . 'AMOI' ;
  L3 = TAM . 'LIGNE_3' ;
  MR = TAM . 'MAIL' ;
  SI ((T1 . 'ESTIMATION' . 'TEMPS') NEG 0.) ;
  * calcul de la pression de contact
  PARA_P = (MAXI 'ABS' (RESU (REDU R1 L3))) / (MESU L3) ;
  * chargment decrivant le parametre 'PC'
  CH_PC = MANU 'CHPO' MR 'PC' PARA_P ;
  EV1 = TAM . 'EVOL' ;
  CHA3 = CHAR 'PC' CH_PC EV1 ;
  * on ecrase le chargement global de WTABLE
  WT . 'CHARGEMENT' = (TAM . 'CHAR_0') ET CHA3 ;
  FINS ;
  FINP ;

## Slide 65: Exercice 4 : fermeture thermo-mécanique d'un jeu
  Résultats (bis)
  Le transfert de chaleur se fait à des températures différentes à l'interface
  Les variations de température sont adoucies
Évolution temporelle de la température à gauche et à droite du jeu
Évolution temporelle du jeu

## Slide 66: Annexes

## Slide 67: Annexe : paramètres de contrôle algorithmique
  Généralités
    NB_BOTH (ENTIER) Nombre max. d'itérations de la boucle de convergence thermo-mécanique
    MAXITERATION (ENTIER) Nombre max. d'itérations (49)
  Mécanique
    PRECISION (FLOTTANT) Critère pour comparer le résidu (1.E-4)
    FTOL (FLOTTANT) Tolérance pour l’équilibre des efforts
    MTOL (FLOTTANT) Tolérance pour l’équilibre des moments
    GRANDS_DEPLACEMENTS (LOGIQUE) Configuration de référence = configuration déformée
    PREDICTEUR = 'HPP' Hypothèse petits déplacements  1ère convergence
    puis passage sous l’hypothèse grands déplacements  2nde convergence
    PRECISINTER (FLOTTANT) Précision pour le problème local d’intégration des lois constitutives (1.E-8)
    CONVERGENCE_FORCEE (LOGIQUE) Utilisation ou non de la convergence forcée en cas de non convergence (VRAI)
    MAXSOUSPAS (ENTIER) Nombre max. de sous-pas en convergence forcée (200)
    DELTAITER (ENTIER) Nombre de pas d'écart pour test de non convergence

## Slide 68: Annexe : paramètres de contrôle algorithmique
  Thermique
    PROCEDURE_THERMIQUE (MOT) Procédure de calcul à utiliser :
    - NONLINEAIRE procédure TRANSNON - LINEAIRE procédure TRANSLIN
    - DUPONT procédure DUPONT2
    RELAXATION_THETA (FLOTTANT) Coefficient de relaxation pour la q-méthode (1)
  Couplage thermo-mécanique
    CONVERGENCE_MEC_THE (LOGIQUE) Indique que l’on souhaite ré-itérer la boucle de calcul thermo-mécanique en cas de dépendance mutuelle (FAUX)
    CRITERE_COHERENCE (FLOTTANT) Précision pour la convergence thermo-mécanique, test sur la thermique (1.E-2)
    PROJECTION (LOGIQUE) Indique que le problème est couplé mais que les maillages en mécanique et en thermique sont différents (FAUX)

## Slide 69: Annexe : minimisation du résidu en Gibiane
  Algorithme UNPAS simplifié (voir la procédure @SOLVMEC)
    [petits déplacements]
    fex1 = TIRE char tps1 ‘MECA’ ;
    flx1 = TIRE char tps1 ‘DIMP’ ;
    resi0 = fex1 + fr0 – fi0 + flx1 – flx0 ;
    fref = MAXI ‘ABS’ (fex1 + fr0) ;
    k = (RIGI mod mat) ET blo ;
    REPE b1 100 ;
    ddu = RESO k resi0 ;
    u1 = u0 + ddu ;
    fr1 = REAC blo u1 ;
    eps1 = EPSI mod u1 ;
    sig1 = ... COMP eps0 eps1 ...
    fi1 = BSIG mod sig1 ;
    resi1 = fex1 + fr1 – fi1 ;
    crit1 = (MAXI ‘ABS’ resi1) / fref ;
    SI (crit1 < precis) ;
    QUIT b1 ;
    FINSI ;
    u0 = u1 ;
    resi0 = resi1 ;
    FIN b1 ;

## Slide 70: Annexe : minimisation du résidu en Gibiane
  Algorithme UNPAS simplifié (voir la procédure @SOLVMEC)
    [grands déplacements, lagrangien réactualisé]
    fex1 = TIRE char tps1 ‘MECA’ ;
    flx1 = TIRE char tps1 ‘DIMP’ ;
    resi0 = fex1 + fr0 – fi0 + flx1 – flx0 ;
    fref = MAXI ‘ABS’ (fex1 + fr0) ;
    conf0 = FORM u0 ;
    u00 = u0 ; on se place en configuration courante (début du pas de temps)
    k = (RIGI mod mat) ET blo ET (KSIG mod sig0) ;
    REPE b1 100 ;
    ddu = RESO k resi0 ;
    u1 = u0 + ddu ;
    fr1 = REAC blo u1 ;
    du = u1 – u00 ;
    deps = EPSI mod du ; incrément de déformation
    eps1 = eps0 + deps ;
    sig1 = ... (COMP eps0 eps1, EXCO, ...)
    sig1 = PICA mod sig1 du ; transport des contraintes sur configuration fin du pas de temps
    FORM u1 ;
    fi1 = BSIG mod sig1 ; intégration sur configuration fin du pas de temps
    FORM conf0 ;
    resi1 = fex1 + fr1 – fi1 ;
    crit1 = (MAXI ‘ABS’ resi1) / fref ;
    SI (crit1 < precis) ;
    QUIT b1 ;
    FINSI ;
    u0 = u1 ;
    resi0 = resi1 ;
    FIN b1 ;

## Slide 71: Annexe : critères de convergence (UNPAS)
  Normes de convergence (après le 1er RESO)
  Mesures du résidu (à chaque itération de UNPAS)

## Slide 72: Annexe : critères de convergence (UNPAS)
  Mesure de la variation d’incrément de déformation entre 2 itérations
  La convergence est atteinte si
    < PRECISION
    < PRECISION
    < PRECISION

## Slide 73: Annexe : convergence forcée a finir …
  Si non convergence avérée, on refait le pas :
  on redéfinit l'état au début du pas
  on choisit le dernier état "hors équilibre" avec résidu minimal
  on écrase ainsi, au début du pas :
      l'instant
      les propriétés matériau
      les déplacements
      les variables internes
      les déformations inélastiques
      les contraintes
  on recommence UNPAS avec un pas de temps de taille nulle
  pas d'incrément de charge, seulement le déséquilibre
  permet de trouver une solution respectant le comportement et l'équilibre mais avec un trajet de chargement différent

## Slide 74: DES/DANS DM2S SEMT
François DI PAOLA
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
  Etablissement public à caractère industriel et commercial | R.C.S Paris B 775 685 019