## Slide 1
Nouveautés dans Cast3M depuis le club Cast3M 2019
27 novembre 2020
Matthieu Breuzé, François Di Paola, Benoit Prabel

## Slide 2: Modèles
Généralités
  Extension des modèles de fluage pour les modèles de section (poutres à fibres) Norton, Blackburn, Lemaitre, Polynomial
  Dilatation thermique (modèles mécaniques) : nouvelles composantes ‘TREF’ et ‘TALP’ obligatoires lors d’un chargement thermique remplacent les indices de PASAPAS TAB1 . ‘TEMPERATURE_REFERENCE’ TAB1 . ‘TALPHA_REFERENCE’
  Les modèles de MELANGE sont utilisables dans PASAPAS Développement toujours en cours …
  MATE : vérification que l’utilisateur fournit bien une courbe d’écrouissage (et non une courbe de traction) derrière le nom de composante ‘ECRO’

## Slide 3: Modèles
Généralités
  CHAR, TIRE, PASAPAS : nouveaux chargements de nom ‘MAIL’, ‘MODE’, ‘MATE’ ou ‘RIGI’ Représentent un maillage, un modèle (et ses caractéristiques) ou une rigidité qui évoluent au cours du calcul Sera instancié à chaque instant par PASAPAS avec TIRE Gestion des reprises de calcul
Contact / frottement
Nouvelle syntaxe !
  Avant : MAIL1 = IMPO ‘MAIL’ (‘SYME’/’MESC’/’FAIB’) MA1 MA2 ; MOD1 = MODE MAIL1 ‘CONTACT’ (‘FROTTANT’ ‘COULOMB’/’FROCABLE’) ; Aujourd’hui : MOD1 = MODE MA1 ‘CONTACT’ (‘FROTTANT’ ‘COULOMB’/’FROCABLE’) MA2 (‘SYME’/’MESC’/’FAIB’) ;
  La syntaxe IMPO ‘MAIL’ sera débranchée !
  En 3D : ajout d’un zonage pour détecter plus rapidement les zones candidates au contact

## Slide 4: Solveurs
Calcul des déformations EPSI
Changement de l’hypothèse par défaut !
  1) Suppression de OPTI ‘EPSI’ | ‘LINEAIRE’ | ; | ‘QUADRATIQUE’ |
  2) L’opérateur EPSI utilise le mot clef fourni, par défaut ‘LINEAIRE’ Exemple : EPS1 = EPSI MOD1 DEPL1 | (‘LINEAIRE’ ) | ; | ‘QUADRATIQUE’ |
  3) Nouveau mot clef dans PASAPAS : TAB1 . ‘HYPOTHESE_DEFORMATION’ = | ‘LINEAIRE’ | ; | ‘QUADRATIQUE’ |
  4) Dans le cas des ‘GRANDS_DEPLACEMENTS’  utilisation automatique de ‘HYPOTHESE_DEFORMATION’ = ‘QUADRATIQUE’

## Slide 5: Solveurs
RESO / PASAPAS
  UNILATER / RESO : désormais compatible avec le solveur itératif
  Amélioration des performances dans l’élimination des inconnues
  PASAPAS : prise en compte de la RIGIDITE_AUGMENTEE en non-automatique disponible avec TAB1 . ‘STABILITE’ = VRAI
  RESO : nouveau mot clef ‘SOUCI’ Possibilité d’utiliser les soucis (plutôt que des erreurs) si problème mal posé au mal conditionné Exemple : prise en compte dans PASAPAS pour stratégie alternatives U = RESO K F ‘SOUCI’ ; FLAGSOUCI = SOUCI ; SOUCI 0 ; SI FLAGSOUCI ; … FINSI ;

## Slide 6: Solveurs
RESO / PASAPAS
  PASAPAS : nouvelle méthode de « path-following » (pilotage indirect du chargement) TAB1 . ‘PILOTAGE_INDIRECT’ = VRAI/FAUX ; TAB1 . ‘DEPLACEMENTS_PILOTES’ = CHPOINT ; TAB1 . ‘FORCES_PILOTEES’ = CHPOINT ; TAB1 . ‘PARAMETRE_DE_PILOTAGE’ = EVOLUTION ; La manière de calculer le paramètre de pilotage à chaque pas de temps peut être exprimée dans la procédure PILOINDI (une version initiale existe basée sur la déformation totale)
  Affichage limité à un seul message lorsqu’il y a des NaN dans la résolution
  Meilleure détection de la limite mémoire dans le cas d’une résolution directe

## Slide 7: Solveurs
RESO / PASAPAS
  PASAPAS : modifications dans l’indice ‘WTABLE’ nouveaux indices suppression des indices ‘WTABLE’.‘MODELE’ ‘MO_TOTAL’ ‘WTABLE’.‘CARACTERISTIQUES’ ‘MA_TOTAL’
  PASAPAS : nouvelle procédure PAS_MODL (appelée par PAS_DEFA, UNPAS, TRANSNON) Si ‘WTABLE’.‘MODELE’ change au cours du calcul Alors  met à jour tous les indices ad hoc de ‘WTABLE’
  PASAPAS : possibilité d’utiliser indépendamment les indices AUGMENTATION_AUTOMATIQUE et RIGIDITE_AUGMENTEE
    Si les deux sont donnés, la matrice de RIGIDITE_AUGMENTEE sert également d'augmentation résiduelle si il n'y a pas besoin d'augmentation automatique
    Si seul AUGMENTATION_AUTOMATIQUE est indiqué, la RIGIDITE_AUGMENTEE est déterminée automatiquement et il n'y a pas d'augmentation résiduelle
    Si il n'y a que RIGIDITE_AUGMENTEE, elle est appliquée systématiquement

## Slide 8: Mécanique de la rupture
Généralités
  XFEM ‘RECO’ fonctionne sur des maillages différents du CHPOINT support
G_THETA
  Ré-écriture de G_THETA avec 2 nouvelles procédures : G_AUX détermine les champs auxiliaires pour les facteurs d’intensité de contrainte G_CAS détermine les opérations à effectuer par G_THETA
  Nouveaux cas-tests : intégrale C* en fluage g_c_etoile_3D_1.dgibi g_c_etoile_coque_1.dgibi g_c_etoile_axis_1.dgibi
  Nouveau cas-test : taux de restitution d’énergie G avec chargement thermique pour les éléments coques g_thermique_coque_1.dgibi

## Slide 9: Dynamique
Généralités
  DYNE : possibilité de calculer des efforts non-linéaires de la forme Fi = coeff x cos(Qj) où Qj est le ddl du mode j et Fi la force modale du mode i
  DYNE : prise en compte du contact sur surfaces mobiles contre un plan en translation constante (tapis roulant) contre un cercle en rotation constante (rotor/stator)
  Nouvel opérateur DYNC : calcul de courbes de réponse de systèmes dynamique non-linéaire par des méthodes de type HBM + continuation calcul des modes non-linéaires

## Slide 10: Multi-physiques
Soudage
  COOR Nouvelle syntaxe : CHPO1 = COOR ‘CURV’ LIG1 ; calcul un CHPOINT d’abscisse curviligne S(X) des nœuds X d’un maillage constitué de SEG2 LIG1  S(X)
  IPOL Nouvelle syntaxe : POIN1 = IPOL CHPO1 FLOT1 ; interpolation d’un POINT le long d’une ligne d’après son CHPOINT d’abscisse curviligne S(X) S(X) ; S0  X tel que S(X) = S0
  CHAR Nouvelle option : CHAR1 = CHAR ‘TRAJ’ CHPO1 EVOL1 ; Les CHARGEMEnts de nom ‘TRAJ’ contiennent un champ d’abscisse curviligne S(X) une évolution temporelle de l’abscisse curviligne S(t)  L’opérateur TIRE fournira alors le POINT X(t)
  MODE Nouveaux modèles de sources de chaleur utilisant un CHARGEMEnt de type ‘TRAJ’ectoire
  Exemples d’application : torche de soudage waam1.dgibi waam2.dgibi

## Slide 11: Multi-physiques
Soudage
  Nouveau cas-test : soudage avec prise en compte d’un changement de phase soudage5.dgibi
  Nouvelles procédures SOUDAGE : permet de définir une séquence de soudage (vitesse de soudage, puissance, débit de fil) ainsi que des points de soudure (option ‘POINT’) des passes de soudage (option ‘PASSE’) des déplacements de l’outils (option ‘DEPLA’) WAAM : permet de mailler une séquence de soudage (option ‘MAIL’) visualiser le séquençage d’apport de matière réalisé (option ‘VISU’)

## Slide 12: Multi-physiques
Thermique
  Modèle thermiques de ‘CONDUCTION’ : nouveau paramètre ‘TINI’ (température initiale)  à renseigner avec l’opérateur MATE
  Modèle thermiques de ‘CONVECTION’ : nouveau paramètre ‘TE’ (température extérieure)  à renseigner avec l’opérateur MATE
Changement de phase
  MODE : nouveau mot clef ‘FUSION’ pour les modèles mécaniques non linéaires Prise en compte la fusion du matériau dans l’intégration du comportement avec COMP (déformations inélastiques et variables internes mises à 0 pour T > T_fusion)

## Slide 13: Usure
Procédures @US*
  Nouvelles possibilités : Utilisation des formulations ‘MESC’ ‘FAIB’ et ‘SYME’ du contact Traitement de l’usure bilatérale Re-calcul des pas de temps en fin de cycle si nécessaire

## Slide 14: Mécanique des fluides
Généralités
  Correction de plusieurs anomalies lors d’un couplage implicite de la thermique paroi avec la mécanique des fluides :
    Flux de chaleur pas continu à l’interface fluide/structure
    Erreur lorsque le fluide ne contient pas de vapeur (problème de support de champ)
    Le flux en paroi est calculé différemment suivant la présence ou non de vapeur. Les résultats obtenus pour les mélanges air / air + (vapeur = 0) diffèrent
  EXECRXT : nouveau test pour ne tracer le débit de condensation en paroi qu’en présence de vapeur
  EXECRXT : Ajout des indices Hj et Ej à la table des brèches. Ces indices correspondent respectivement à l’enthalpie à l’injection et à l’énergie à l’injection
  CLINC : prise en compte des re-combineurs catalytiques

## Slide 15: Post-traitement
TRAC / DESS
  Nouvel objet ANNOTATION pour ajouter des indications dans TRAC  Nouvel opérateur ANNO  Objet utilisable dans TRAC Exemple :
  leg1 = ANNO 'CATE' 'BLEU' 'La vis' ; leg2 = ANNO 'CATE' 'VERT' 'L''ecrou' ;
  eti1 = ANNO 'ETIQ' (0. 0. 50.) 'ROUG' 'NE' 100. VRAI 'Ceci est une vis' ; eti2 = ANNO 'ETIQ' (0. 0. 150.) 'VIOL' 'E' 75. VRAI 'Ceci est un un ecrou' ;
  TRAC mail (leg1 ET eti1 ET leg2 ET eti2) ;
   Nouveau cas test : trac_anno.dgibi

## Slide 16: Post-traitement
TRAC / DESS
  DESS : légende sur 72 caractères (au lieu de 20)
  Amélioration de l’affichage du menu de positionnement de la coupe
  EXPLORER avec une base modale, nouvelles options : ’FICHIER_VTK’ : nom de fichier pour sortie VTK ’MAILLAGE_2’ : maillage supplémentaire à tracer ’MAILLAGE_VECTEUR’ : pour y tracer le vecteur déplacement
  COUL : nouvelle syntaxe avec un numéro OBJ2 = OBJ1 COUL ENT1 ;
  Nouvelle procédure @PALETTE : créé une palette de noms de couleurs Exemple : LCOUL = @PALETTE (DIME EVOL1) ; EVOL1 = EVOL1 COUL LCOUL ; DESS EVOL1 ;

## Slide 17: Entrées / Sorties
LIRE / SORT
  LIRE ‘STL’ : modification du test qui détermine s’il s’agit d’un fichier binaire ou ASCII
  SORT ‘EXCE’ et EVOL avec des objets EVOLUTIOns : L’affichage des noms n’est plus limité à 4 caractères (LONOM = 24)
  LIRE/SORT ‘MED’ : implémentation de la librairie MED 4.1.0 Idem que Salomé version 9.5.0
  SORT ‘MED’ On ne sort plus les composantes ‘LX’ et ‘FLX’ des CHPOINTs Ajout de la sortie de TABLEs autres que PASAPAS
  LIRE ‘CSV’ Lecture en ligne et en colonnes Séparateur décimal « . » ou « , »

## Slide 18: Entrées / Sorties
Messages et Chaines de caractères
  CHAI : nouvelles tabulations (relatives) Exemple : CHAI 'ABC' 'DEF'*10 ; ---> "ABC....DEF" (gauche/absolu) CHAI 'ABC' 'DEF'/10 ; ---> "ABC......DEF" (droite/absolu) CHAI 'ABC' 'DEF'<10 ; ---> "ABC.......DEF" (gauche/relatif) CHAI 'ABC' 'DEF'>10 ; ---> "ABC.........DEF" (droite/relatif)
  ERRE avec un message : chaine de 120 caractères (au lieu de 40)
  REMP : permet désormais de remplacer un motif dans une chaine de caractères

## Slide 19: Divers
Généralités
  Nouveaux cas tests : exemples d’utilisation de super-élément en thermique super3.dgibi super4.dgibi
  Nouveau cas test : exemple de flux de matière induit par gradient d'énergie mécanique élastique diffusion_sous_contraintes_01.dgibi
Nouveaux documents
  Formation « développeur » http://www-cast3m.cea.fr/html/formations/ Formation_DEVELOPPER_dans_Cast3M.pdf
  Élément de théorie : statique http://www-cast3m.cea.fr/html/ Documentation_Cast3M/mecanique.pdf

## Slide 20: Divers
Généralités
  ** (puissance) : nouveaux types d’arguments RESU1 = OBJET1 ** OBJET2 ;
  ENTIER ** LISTENTI  LISTENTI FLOTTANT ** LISTENTI  LISTREEL
  LISTREEL1 ** LISTREEL2  LISTREEL3 (1. 2.) ** (3. 4.) (1. 16.)
  LISTREEL1 ** LISTENTI  LISTREEL2 (1. 2.) ** (3 4 ) (1. 16.)
  LISTENTI ** LISTREEL1  LISTREEL2 (1 2 ) ** (3. 4.) (1. 16.)
  LISTENTI1 ** LISTENTI2  LISTENTI3 (1 2 ) ** (3 4 ) (1 16 )
  PROG : nouveau mot clef ‘GEOM’ pour définir une suite géométrique avec sa raison Exemple : LREE1 = PROG RE1 ‘PAS’ VALPAS ‘GEOM’ RAISON RE2 ;

## Slide 21: Divers
Généralités
  Objets CHPOINT, MCHAML et LISTMOT : uniformisation de la taille des noms de composantes  fixée à 8
  PVEC : étendu aux MCHAMLs (comme PSCA)
  DIFF / INTE : extension aux objets MMODEL
  RAFF : pour les LISTREEL en donnant une taille d’intervalle cible
  POINTCYL / POINTSPH : lecture de LISTREEL pour créer des MAILLAGEs de points
  INDI : nouveaux indicateurs pour les éléments TRI3/TET4 ‘ASPE’ rapport d’aspect ‘SKEW’ pointicité (skewness)
  Nouvel opérateur MIXE : pour les modèles mélange Calcule les propriétés physiques homogénéisés d’un mélange de plusieurs phases

## Slide 22: Performances / Esope
Généralités
  TEMP ‘IMPR’ ‘SOMM’ nouveau fonctionnement
Améliorations des performances
  Parallélisation de CHAN ‘CHAM’ CHPO1
  Les dernières transformations CHPOINT  MCHAML sont gardées en mémoire pour éviter de refaire le travail lorsque c’est possible (pré-conditionnement de l’opération CHAN ‘CHPO’)
  Modification du critère de parallélisation pour PASAPAS
  Améliorations diverses gestion mémoire/threads

## Slide 23: Correction d’anomalies
Généralités
  COLLER1 : les mêmes inconnues apparaissent plusieurs fois dans la relation  erreur « inconnue … en double au nœud … dans une relation »
  @POINTIR : plantage si on utilise une loi ‘UNIF’orme
  Opérateur ― (soustraction) entre MCHAMLs : erreur composantes non présentes dans les 2 champs
  KENT : matrice de rigidité erronée pour les éléments COQ8 (RX, RY, RZ)
  ELEM : plantage dans LIG2 = LIG1 ELEM ‘CONTENANT’ PT1 ‘TOUS’ ; si le point PT1 est absent de LIG1
  REST : restitution impossible de certains modèles ‘NON_LINEAIRE’ ‘UTILISATEUR’
  CHAN ‘INCO’ RIG1 : correction de la symétrie

## Slide 24: Correction d’anomalies
Généralités
  REAC : gestion des objets vides
  POIN : lecture de la densité désormais possible, nouveau mot clef ‘DENS’ PT1 = POIN X Y Z ‘DENS’ 0.42 ;
  TRANSNON : erreur si calcul couplé thermo-mécanique avec propriétés thermiques constantes propriétés mécaniques variables
  CERC : coquille en 3D avec le mot-clé ‘ROTA’ (NaN constaté dans la densité)

## Slide 25: Correction d’anomalies
Post-traitement
  TRAC : tracé des supports d’une rigidité (constitué d’éléments de type MULT)
  EXPLORER : désormais utilisable avec des modèles qui évoluent au cours d’un calcul  utilisation de chargement de nom ‘MODE’  pour les calculs thermomécaniques, elle post-traite également le champ de températures en interactif
  DESS : le titre affiché dans la fenêtre correspondait à celui de l’EVOLUTIOn et non celui après le mot-clé ‘TITR’
G_THETA
  Correction du calcul de G avec chargement thermique La contribution thermique est calculée comme dans PASAPAS : eps_th (T) = (alpha(T) * (T - TALP)) - (alpha(TREF) * (TREF - TALP))

## Slide 26: Merci de votre attention