## Slide 1
Modélisation avec Cast3M d'une colonne pulsée : appareil d'extraction liquide-liquide diphasique
-
Couplage fort
Hydraulique & Transport de gouttes
Club Cast3M
25 novembre 2022
Clément BERTHINIER DMRC/SASP/LSPS (Ingénieur – Chercheur)

## Slide 2: Contexte : Mine, Recyclage & Multi-recyclage
Aval du cycle nucléaire
  Retraitement du combustible (La Hague)
    Découpage des assemblages
    Dissolution dans HNO3
    Séparation (U + Pu | AM, PF)
    Partition (U | Pu)
    Pu  Poudre pour MOx | U  Solution concentrée
La Hague
Crédit photo : Cyril CRESPO
https://www.orano.group/fr/l-expertise-nucleaire/tour-des-implantations/recyclage-du-combustible-use/la-hague/expertise-unique-
Amont du cycle nucléaire
  Extraction minière
    Excavation
    Concassage (augmentation de la surface)
    Lixiviation (procédé chimique)
    Extraction sélective (métaux d’intérêt)
    Concentration (YellowCake  pratique pour le transport)
Mine d’uranium d’Akouta (Niger)
(plus exploitée depuis 2021)
Crédit photo : Thomas LEMAITRE
https://energynews.pro/orano-fin-de-lexploitation-dune-mine-duranium-au-niger/

## Slide 3: Principes de l’extraction liquide-liquide
Etape 1
Solution organique
(légère)
Solution aqueuse « chargée »
(lourde)
Etape 3
Décantation & Séparation
Equilibre thermochimique
(Relation)
Coefficient de distribution
Etape 2
Emulsion : Surface d’échange
Transfert de matière

## Slide 4: Appareils d’extraction liquide-liquide : quelques exemples
Mélangeur décanteur (Glaskeller)
Crédit photo : -
https://www.glaskeller.ch/en/products/extraction/mixer-settler/
Extracteur centrifuge
Crédit photo : -
Colonne pulsée (CEA)

## Slide 5: Colonne pulsée : Principe de fonctionnement (ici en FOC)
Garnissage
Jambe de pulsation
Réservoir d’air comprimé
Décanteur bas
Vanne 3 voies
Air comprimé
Sortie de phase organique
Injection de phase organique
Injection de phase aqueuse
Sortie de phase aqueuse
Sortie d’air
Forces agissant sur la phase dispersée
  Poids
  Trainée
  Pression
  Cisaillement
  Turbulence
Méthodes de contrôle de la « qualité » de l’émulsion
  Débit d’injection des phases
  Fréquence, pression et symétrie de la pulsation
  Géométrique
    Section hydraulique
    Propriétés du garnissage (espacement, section de passage, matériau)
FOC : Fonctionnement Organique Continu

## Slide 6: Colonnes pulsées en fonctionnement (caméra rapide 1kHz)
Travaux en cours au CEA de Marcoule
Reconnaissance d’image (Deep Learning)
Caractérisation de l’émulsion
  Distribution de taille  moments (d32)
  Taux de rétention
  Vitesse des gouttes
  Taux de coalescence / rupture
Caractérisation de l’écoulement
  Taux de dissipation d’énergie

## Slide 7: Phénoménologie dans une colonne pulsée
pulsation
Débit massique de phase légère
Dispersion axiale
Rupture (turbulence, , etc.)
( : Différence de tension de surface)
Contact entre les phases
(transfert de chaleur et de masse)
Coalescence (collision, , viscosité, etc.)
Co-courant (poids < trainée)
Phase continue
Débit massique (injection)
  Vitesse moyenne non nulle
  Diffusion moléculaire
  Dispersion axiale (profil de vitesse)
Pulsation
  Vitesse moyenne nulle
  Dispersion axiale (mélange isotrope)
Phase dispersée
Débit massique (injection)
  Distribution de taille de goutte
  Distribution de vitesse de goutte
Pulsation
  Mélange axial (~Fick Diffusion)
  Loi de coalescence/Rupture
Transfert de chaleur et de masse
Débit massique de phase lourde
Contre-courant (poids > trainée)

## Slide 8: Choix de modélisation : Hydraulique 1D ‘TUY2’ + Transport 2D ‘QUA4’
Vitesse des gouttes
Phase dispersée
Modèle de gouttes rigides sphériques
Maillage 2D ‘QUA4’ (rg, z)
Distribution de masse de gouttes
²
Altitude (z) dans la colonne
Rayon des gouttes (rg) 
Densité de distribution de masse de goutte
Sortie phase légère
Hydraulique globale
Mélange des 2 phases
Sortie phase légère
Injection phase lourde
Injection phase légère
%Vol de phase dispersée

## Slide 9: Formulation EF pour le modèle hydraulique
Modélisation hydraulique 1D : ‘TUY2’
- Bilan de masse global (Bi-phasique)
Equation de diffusion NL
La vitesse hydraulique « dérive d’un potentiel »
- Simplification : Ecoulement en 1D dans un tuyau de section quelconque
Durant un transitoire
-‘CARACTERISTIQUES’ nécessaires pour résoudre ce problème :
MOD_HYDRO ='MODE' DOM_HYDRO 'DIFFUSION' 'TUY2' 'INCO' ‘Ph’ ‘Qmh’;

## Slide 10: Formulation EF pour le modèle de transport
- Transport advectif des gouttes et dispersion axiale
-‘CARACTERISTIQUES’ nécessaires pour résoudre ce problème : et
Modélisation du transport des gouttes 2D : ‘QUA4’
- Conservation de la masse pour la phase dispersée
Distribution massique d’injection de gouttes [kg.m-1.m-1.s-1]
MOD_DISPER='MODE' DOM_DISPER 'DIFFUSION' 'ORTHOTROPE' 'ADVECTION' 'INCO' ‘Xi’ ‘QXi’;

## Slide 11: Algorithme de résolution itératif : PASAPAS + CHARTHER + PARATHER
Initialisation
ou
Solution pas précédent
Résolution pas courant
Processus itératif
Jusqu’à convergence
Pas suivant
ou
Fin du calcul

## Slide 12: Outil métier : Paquet autoporteur de procédures en GIBIANE
  Description de la colonne pulsée
    Diamètre hydraulique ‘FLOTTANT’ ou ‘EVOLUTION’
    Type de fonctionnement ‘FOC’ ou ‘FAC’
  Définition des injections et soutirages
    Côte des injections et soutirages
    Débit des injections et soutirages ‘FLOTTANT’,‘EVOLUTION’, ‘PROCEDUR’
    Distribution de taille (Phase disp.)  « idem »
  Définition des propriétés liées aux gouttes
    Rayon min & max des gouttes
    Loi de vitesse des gouttes ‘FLOTTANT’,‘EVOLUTION’, ‘PROCEDUR’ ou ‘MOT’
    Dispersion axiale ‘FLOTTANT’,‘EVOLUTION’, ‘PROCEDUR’
  Propriétés physiques des phases
    Viscosité dynamique (Phase continue) ‘FLOTTANT’,‘EVOLUTION’ ou ‘PROCEDUR’
    Masses volumiques  « idem »
Mise en donnée réduite pour les utilisateurs

## Slide 13: Exemple de simulation : colonne pulsée en FAC (1/2)
Tuyau 1D
(décrit par sa section)
0,2m
0,3m
1,3m
1,4m
1,6m
φ80mm
φ25mm
φ80mm
0,0m
Distribution de masse de gouttes [kg.m-1.m-1]
Rayon gouttes 
Altitude 
    Coefficient de Frottement des gouttes
    Reynolds 
    Stokes
    Schiller
    Neumann
    Newton
    Rayon des gouttes [m] 
    Injection « tri-disperse »
  Phase continue
    1100 kg.m-3
    3,3 l.h-1
Soutirage
Injection phase continue (Aq.)
    Débit injection
    6,7 l.h-1
    Temps [s] 
  Phase dispersée
    900 kg.m-3
Injection phase dispersée (Org.)
Interphase

## Slide 14: Exemple de simulation : colonne pulsée en FAC (2/2)

## Slide 15: Intégration temporelle : Thêta méthode ? Quel pas de temps ?
δt=50s
δt=25s
δt=10s
δt=4s
δt=2s
δt=1s
Type de test : Obtention d’un régime permanent par résolution transitoire
δt=4s
δt=2s
δt=1s
Conclusions
Utilisation de θ=1
EF conservatifs pour le transport ! (Précision relative 64-bits = 10-15)

## Slide 16: Simulation d’un disfonctionnement : Engorgement
Que se passe-t-il lorsque les conditions opératoires évoluent ?
  Débit de la phase continue constant (3,3 l/h)
  Débit de la phase organique (rampe telle que Qd =2,5 x Qc après 100s)
Conclusions
Augmenter Qd  Augmenter β
Augmenter β  Augmenter vc (Contre courant)  Ralentissement des gouttes
Ralentissement des gouttes  Augmenter β
Il existe une instabilité (comme le flambage) au-delà duquel le système change de mode de fonctionnement

## Slide 17: Autre type de disfonctionnement : problème de décantation
Problème très connu de décantation
  La phase dispersée ne reforme pas suffisamment vite une phase continue  Engorgement
Lit de bulles quasi stagnant
Taux de rétention ≈ 1
La décantation peut être longue !!! (Appareil indisponible)
Interphase
Gaz / (bulles + bière)
Engorgement brutal
Grande compression du milieu
Difficile avec des EF
Emulsion « normale »
Débit dispersé trop grand
Problème non visible si on pilote ici !

## Slide 18: Conclusions
Mise au point d’un Outil Métier sur base Cast3M : « ColHySECast3M »
  Simulation d’un écoulement diphasique fortement couplé : Colonne d’extraction liquide/liquide
  Commandes dédiées à des utilisateurs non adeptes de GIBIANE (ou de la programmation en général)
  Utilisation de PASAPAS + quelques modifications dans TRANSNON
    TRANSNON : Passage en NON-LINEAIRE (si PARATHER existe)
    PARATHER : Mise à jour du matériau dans la procédure
    CHARTHER : ‘RIGIDITES’ et ‘CHPOINT’ additionnels

## Slide 19: Perspectives générales 2023
Capacité de calcul de l’outil métier ColHySECast3M
  Ajout de modèles de coalescence et rupture
    Rupture : Problème local simple (assimilable à de la « conduction »)
    Coalescence : Problème non local plus complexe à linéariser (toutes les tailles de gouttes interagissent)
  Ajout du transfert de chaleur et de masse (détails slide supplémentaire)
  Ajout d’un modèle de terme source linéaire : ‘DIFFUSION’ ‘SOURCE’ ‘LINEAIRE’
Développements généraux pour Cast3M
  Ajout d’un modèle de conditions aux limites : ‘DIFFUSION’ ‘ROBIN’
  Stage (ouvert) : Confrontation Simulations / Expériences (Calibration des paramètres des modèles)

## Slide 20: Perspectives : Transfert de chaleur et de masse
interphase
Couche limite 1
Couche limite 2
Phase Organique
Phase Aqueuse
Echange d’espèces chimiques entre les 2 phases (à travers l’interphase)
  Réaction à l’interphase (ex : simple traversée, dissociation, décomposition, etc.)
Température
  Enthalpie de réaction : au niveau de l’interphase
Problème de conduction
‘COND’ (‘JOINT’)
Problème de conduction
‘COND’ (‘JOINT’)
Concentration espèce 1
Concentration espèce 2
Relation non associée (non-symétrique)
‘RELA’

## Slide 21: Vérification & Validation de l’outil (1/2)
  V&V en monophasique
  Une injection, un soutirage ; débit constant  Débit connu analytiquement dans toutes les sections
  Inj. Et Sout. multiples ; débits constants  « idem »
  Une injection, un soutirage ; débit variable  « idem »
  Inj. Et Sout. multiples ; débits variables  « idem »
  V&V en diphasique (FOC & FAC, Régime permanent par transitoire)
  Injc, injd, sout. ; débits constants  Profil radial de densité de masse de goutte constant dans le fut
   Débit massique de phase dispersé connu à toute altitude
   Débit massique hydraulique connu à toute altitude
V&V : Un travail nécessaire au fil des développements (Assurance Qualité)
  Non régression
  Couverture du code
  Confiance dans les résultats
  Capitalisation de la connaissance
  Validation (à venir) en diphasique (FOC & FAC, Régime transitoire)
  Injc, injd, sout. ; débit dirac  Il existe une solution analytique dans un cas un peu dégradé

## Slide 22: Vérification & Validation de l’outil (2/2)
+---------------------------------------------------------------------+
| PHASE DISPERSEE : Débit massique 0.00E+00m |
+-------------------------------------+-------------------------------+
| Qm_d attendu =-1.50000E-03 | Qm_d calculé =-1.50000E-03 |
| Erreur Qm_d absolue = 5.00901E-17 | Tolérance = 4.50000E-11 |
| Erreur Qm_d relative = 3.33934E-12% | Tolérance = 2.90000E-06 |
+-------------------------------------+-------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------+
| PHASE DISPERSEE : Débit massique 1.50E-01m |
+-------------------------------------+-------------------------------+
| Qm_d attendu =-1.50000E-03 | Qm_d calculé =-1.50000E-03 |
| Erreur Qm_d absolue = 9.31117E-12 | Tolérance = 4.50000E-11 |
| Erreur Qm_d relative = 6.20745E-07% | Tolérance = 2.90000E-06 |
+-------------------------------------+-------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------+
| PHASE DISPERSEE : Débit massique 8.00E-01m |
+-------------------------------------+-------------------------------+
| Qm_d attendu =-1.50000E-03 | Qm_d calculé =-1.50000E-03 |
| Erreur Qm_d absolue = 5.22585E-17 | Tolérance = 4.50000E-11 |
| Erreur Qm_d relative = 3.48390E-12% | Tolérance = 2.90000E-06 |
+-------------------------------------+-------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------+
| PHASE DISPERSEE : Débit massique 1.45E+00m |
+-------------------------------------+-------------------------------+
| Qm_d attendu =-1.50000E-03 | Qm_d calculé =-1.50000E-03 |
| Erreur Qm_d absolue = 2.28460E-12 | Tolérance = 4.50000E-11 |
| Erreur Qm_d relative = 1.52307E-07% | Tolérance = 2.90000E-06 |
+-------------------------------------+-------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------+
| PHASE DISPERSEE : Débit massique 1.58E+00m |
+-------------------------------------+-------------------------------+
| Qm_d attendu = 0.00000E+00 | Qm_d calculé =-5.06868E-12 |
| Erreur Qm_d absolue = 5.06868E-12 | Tolérance = 4.50000E-11 |
| Erreur Qm_d relative = 3.37912E-07% | Tolérance = 2.90000E-06 |
+-------------------------------------+-------------------------------+
Exemple de rapport de test de validation automatique
  Lecture rapide des grandeurs
  Cas-test en échec en cas de violation d’un test
0,2m
0,3m
1,3m
1,4m
1,6m
φ80mm
φ25mm
φ80mm
0,0m

## Slide 23: Merci pour votre attention