## Slide 1: Prise en compte de la condition de stabilité dans Cast3M
Contexte et intérêt
Difficultés du problème
Méthode des contraintes initiales
Accélération de convergence
Implantation dans Cast3M
Exemple de calcul
Conclusion et perspectives

## Slide 2: Contexte au CEA
Etudes de sureté, analyses limites, chargements ultimes
Sollicitation des structures jusqu’à la perte de toute résistance mécanique
Problématique
Instabilités, écrouissage négatif, flambages locaux
Récupération de la stabilité après un saut de déplacements

## Slide 3: Un problème physique

## Slide 4: Difficultés du problème
Très mauvais conditionnement de la raideur tangente, quasi-indétermination en rotation
Passage d’instabilités, pas de contrôle possible, perte d’unicité
Pas de garantie de trouver la solution physique
Quelle est la solution physique?

## Slide 5
5
Equilibre en quasi-statique
Structure S, conditions aux limites Cl, comportement Comp, état initial U0 au repos, chargement Fext
On cherche l’état tel que :
Fext - B  = 0 Équilibre
 = Comp () Comportement
dF.dU > 0 Stabilité

## Slide 6
Stabilité
Plusieurs écritures possibles
  DF.dU > 0
  Df = Kt dU Kt > 0
  Kt peut être négatif à cause de :
    Comportement, CL
    Non linéarité géométrique K
  Perte d’unicité de la solution
6

## Slide 7: Non linéarités géométriques
Lagrangien réactualisé
Terme non linéaire dans le calcul des déformations
Transport des contraintes initiales
Intégration sur la configuration finale

## Slide 8: Raideur tangente
    Raideur élastique + raideur transport des contraintes initiales
    Travail des contraintes dans une transformation u

## Slide 9: Non linéaire géométrique

## Slide 10: Contraintes initiales
Déplacement U
 Déformations 
 Contraintes  (avec le comportement)
 Forces nodales équivalentes : F = B 
 Actualisation forces extérieures et CL
 Résidu R = F – Fext – Freact
 Incrément déplacement U = O-1 R
On itère

## Slide 11: Contraintes initiales (convergence)
K = Kelas + Ksig
Un+1=Un+O-1(Fext – K(Un))
Fext= K(Ue)
Un+1=Un + O-1 K’(Ue-Un)
Un+1-Ue = (I-O-1K’) (Un-Ue)

## Slide 12: Convergence (suite)
-1 < O-1 K’ –1 < 1
0 < O-1 K’ < 2
Problème : K’ change pendant les itérations (raideur tangente) à cause du changement de la géométrie
Si O-1K’ petit convergence lente
O = K’ donne la meilleure convergence

## Slide 13: Remarque
Si O n’est pas positif:
  U R négatif éventuellement
  Vérifie l’équilibre mais pas le bon sens
O doit être positif
O = Kcomp+ Ksigm + Kaugm

## Slide 14: Accelérations de convergence
O non optimal
  Coût de la résolution
  Contrainte de positivité
  Variation de KT dans le pas
 Accélération de convergence
  Raideur tangente constante

## Slide 15: Raideur tangente constante
Recherche sur sous espace
Les itérations définissent des couples (Ui, Ri) vérifiant l’équilibre : Fext-Fint = Ri
Supposons l’existence opérateur tangent T
Ri - Rj = T (Ui – Uj)

## Slide 16: Raideur tangente constante - 2
U = Un + i(Ui - Un)
R = Rn + i(Ri - Rn)
Minimisation de R2 (autres normes possibles)
R R/  k = 0
(Rn + i(Ri - Rn)) Rk=0
Résolution système linéaire  i
continuer avec le nouveau U

## Slide 17: Raideur tangente constante - 3
Dans Cast3m accélération tous les 2 pas avec 4 itérés. Compromis stabilité vitesse.
Correction direction de l’incrément
En fait on accélère les forces (conditions unilatérales)
Calcul une projection de T sur le sous-espace engendré par les itérés

## Slide 18
18
Illustration
Exemple du retournement de fond
Courbe charge déplacement non monotone
Équilibre instable le long de la branche descendante

## Slide 19
F
R0
R1
ΔRacc
R2
R3
R4
ΔRacc
Accélération STABLE
Cas 1 : Raideur Sécante POSITIVE
Accélération STABLE

## Slide 20
Cas 2 : Raideur Sécante NON POSITIVE
R0
F
R1
Accélération STABLE
ΔRacc
R2
Accélération
INSTABLE
Sign(ddUn . (Rn + ΔRacc)) != 1
ΔRacc
R3
Itérations standards SANS ACCELERATION
R3
Accélération STABLE LIMITE
0 <= Racc.Un <= 100 x Rn.Un

## Slide 21: Contraintes initiales modifié
Nouvel algorithme dans Cast3M:
  Actualisation géométrie
  Actualisation contact
  Déséquilibre R
  Calcul O = Kelas + Ksigm
  Si O non positif augmentation de O par Kaugm

## Slide 22: Boucle interne
Répéter
  Calcul U = O-1R
    Calcul U_accéléré par accélération de convergence
    Comparer signe F U_accéléré et F U
      Si identique U = U_accéléré
    Calcul R = Bσ – Fext – Freact
  Si Kaugm non nul test non convergence
    Fin itérations si test ok
  Si Kaugm nul test convergence
    Sortie si test ok
Fin Répéter

## Slide 23: Convergence contraintes initiales
KT > 0
  Compte tenu des contacts actifs
B - Fext – Freact petit
Stationnarité des itérations

## Slide 24: Corde élastique
Longueur 10-1 dans la direction UX
Rayon 1.414 10-3
Young indifférent
NU 0.35
UX UY UZ bloqué sur extrémité 1
UY UZ bloqué sur extrémité 2
Chargement rotation imposée extrémité 2
200 pas par tour
Elément prisme à 6 noeuds

## Slide 25: Résultat corde
Flambage initial vers 2,8 tours
Succession d’instabilités entre des états stables.
Fin (provisoire) du calcul vers 3,2 tours

## Slide 26: Résultats

## Slide 27: Equilibre

## Slide 28: Dynamique

## Slide 29: Dans PASAPAS
STABILITE: test de stabilité.
  Vrai par défaut
  Mettre à Faux si problème physique non positif
AUGMENTATION_AUTOMATIQUE
  Faux par défaut
  Mettre à Vrai si incrément de déformation non infinitésimal
K_SIGMA
  Faux par défaut
  Mettre à vrai si recherche de point limite

## Slide 30: Conclusion
Désactivation automatique de l’accélération de convergence si instabilité détectée
Possibilité dans Cast3M (2022) de traiter les passages d’instabilités et les problèmes à raideur tangente nulle
Développement réalisé entièrement en langage de données de Cast3M, utilisation des opérateurs existants