## Slide 1
Nouveautés dans Cast3M depuis le club Cast3M 2021 (fiches #11200 à #11509)
25 novembre 2022
François Di Paola, Stéphane Gounand

## Slide 2: Procédures
Nouvelle gestion des procédures et notices utilisateur
  Disparition des fichiers d’accès direct UTILPROC et UTILNOTI
  Disparition prochaine de l’opérateur UTIL ‘PROC’ et UTIL ‘NOTI’
  Désormais, les procédures/notices utilisateur sont lues directement dans des fichiers éponymes situés dans :
  1) le répertoire local : ./
  2) le répertoire local : ./procedur/ et ./notice/
L’ensemble des procédures lues peut être paramétré via des variables d’environnement
  CASTEM_PROCEDUR par défaut :
  CASTEM_PROCEDUR = "./:./procedur/:rep/install/castem/procedur/"
  CASTEM_NOTICE par défaut :
  CASTEM_NOTICE = "rep/install/castem/notice/ : ./ : ./notice"

## Slide 3: Lois externes
Nouvelle gestion des bibliothèques pour les lois matériau externes
  Les bibliothèques externes (.so ou .dll) sont recherchées dans les répertoires suivants :
  1) ./ et ./src
  2) ceux définis dans la variable d’environnement CASTEM_MFRONT_PATH
  3) ceux définis dans la variable d’environnement LD_LIBRARY_PATH
Rappel
  VENV : récupération valeur variables d’environnement

## Slide 4: Langage
Généralités
  Noms de composantes étendus à 8 caractères (objet CHPOINT…), opérateurs MOTS, EGA, affichage
  ETG étendu aux objets CHARGEMEnts
  EXIS obj1 *’TYPE’ teste si l’objet obj1 est du type donné
  EXIS fic1 *’FICHIER’ teste si le fichier fic1 existe
  LIST *MAILLAGE | ‘LIGNE’ afin d’afficher les maillages d’un certain type | ‘SURFACE’ | ‘VOLUME’
  Les opérations sur les EVOLUTIOns (+ - * / SIN COS ...) sont possibles sur la liste des ordonnées ou des abscisses ex : evol2 = LOG evol1 ‘ABSC’ ; evol3 = evol1 + evol2 ‘ABSC’ ;
  Extension des opérations (+ - * / **) aux NUAGEs
Nouveaux opérateurs
  DIST point1 point2 distance entre 2 points
  ENUM obj1 obj2 ... objn créer une liste d’objets du même type nouveau type : LISTOBJE (chgmt niveau sauvegarde)

## Slide 5: Maillage – Post-Traitement – Visualisation - Affichage
Nouveaux opérateurs
  FREN calcule le repère de Frenet le long d’une ligne de SEG2 ou SEG3
  cas test (frenet_1.dgibi)
Visualisation
  TRAC corrections dans la répartition des isovaleurs
  corrections pour les annotations
  DESS gestion des abscisses et ordonnées de type LISTENTI
  gestion échelle LOG avec histogrammes
  EXPLORER sous procédure POSTVIBR étendue aux modes complexes calculés par VIBC
  nouvelle procédure RECOVIBC pour les recombiner
  cas test (rotor_laval_poutre.dgibi)
  LEGENDE construit une table de légende pour DESSiner les titres des évolutions contenues dans un NUAGE
Divers
  @POINTIR améliorations des performances nouvelle option ‘EXCL’ ‘COUR’ pour exclure les points dans une couronne
  CALP « calculs en peau » pour les coques et poutres étendu aux éléments TIMO
  TASS respecte l’ordre initial des nœuds

## Slide 6: Modèles – Calculs
Modèles / Matériaux
  BIBLIO ajout des données sur l’acier A508 (16MND5), l’inconel 82, la ferrite et l’austénite d’après la littérature ouverte (thèses)
Thermique / Diffusion
  GRAD étendu aux éléments ‘BARR’ ‘TUY2’ et ‘TUY3’ pour les formulations ‘DIFFUSION’ et ‘THERMIQUE’
  Nouvelle formulation ‘DIFFUSION’ ‘ADVECTION’ (comme en thermique)
    Opérateurs MODE MATE ADVE COND CAPA
    Cas-tests : diffusion_advection_01.dgibi adve_**.dgibi
Soudage / fabrication additive
  ADAPTE adaptation (dé raffinement) de maillage au cours du temps ex : dé raffiner un maillage au delà d’une certaine distance du point d’apport de matière branchement dans PASAPAS (indice TEMPS_ADAPTATION_MODELE) cas test : waam3.dgibi
  WAAM / PASAPAS Amélioration du calcul de la température a l'interface dépôt-substrat lors d'un pas d'apport de matière

## Slide 7: Modèles – Calculs
Dynamique
  VIBC nouvelle méthode (QR Lapack) pour résoudre des problèmes du type : ([A] – λ.[I]) . X = 0 avec [A] symétrique
Contact-Frottement
  PASAPAS nouvelle méthode résolution du frottement avec des
  conditions aux limites non associées
  http://www-cast3m.cea.fr/html/ClubCast3m/club2021/03_Pierre_VERPEAUX.pptx
Rupture
  GTHETA améliorations diverses : documentation, performances, cas-tests et affichage (Joffrey Bluthé)
Fatigue
  FATI améliorations diverses (Joël Kichenin)
Usure
  @USURE améliorations algorithme de contact (ex: Mortar en 2D) (Matthieu Breuzé)

## Slide 8: Modèles – Calculs
PASAPAS
  Corrections en non convergence : réinitialisation des déformations thermiques (EPTH) et des contraintes thermiques (PAS_EPTH)
  Accélération de convergence rendue indépendante de la taille des éléments en utilisant une métrique adaptée
  Les indices MODELE acceptent les CHARGEMEnts de nom MODE CARACTERISTIQUES MATE BLOCAGES_MECANIQUES BLOM BLOCAGES_THERMIQUES BLOT BLOCAGES_DIFFUSION BLOD
RESO
  Solveur itératif : modification de l'augmentation du pré conditionneur amélioration du re numéroteur
  Passage en normalisation automatique par défaut pour les solveurs symétriques
  Améliorations de l’élimination des inconnues
  Unification avec les super-éléments (SUPER)
//-isme
  FFOR (rayonnement 2D axi), CONN (non-local), DYNE (dynamique explicite base modale)
  TRANSNON (thermique transitoire non linéaire)

## Slide 9: Fluides
EXECRXT Dispersion d’un mélange de gaz (H2,…) dans une enceinte
  Améliorations algorithme Bas Mach (conservation, bilans)
  Cas-tests
KRES Résolution itératives de systèmes linéaires non symétriques
  Prise en compte du Ctrl-C
EXEC Algorithme transitoire non-linéaire
  Prise en compte de l’indice DETMAT de la table rv
  Procédure REPIX rv
TOIM Imposition force en surface
  Correction plantage si plusieurs types d’éléments

## Slide 10: Entrée/Sortie
Opérateur LIRE :
  LIRE ’CSV’ peut lire des fichiers .csv avec un en-tête (comme ceux de SORT !) cas test : lire_CSV_entete.dgibi
  LIRE/SORT ’MED’ Améliorations dans la lecture et sauvegarde de fichiers au format MED

## Slide 11: Documentation – Site Web
Formation Cast3M
  Nouvelle formation à la simulation de la fabrication additive
  Actualisation des supports de formations et des cas-tests
Documentation
  Actualisation des notices vis-à-vis des développements réalisés
Support Cast3M
  support-cast3m@cea.fr
Site Web
  http://www-cast3m.cea.fr

## Slide 12: Merci de votre attention