## Slide 1: Débuter avec Cast3M Calculs thermo mécaniques disponible sur : http://www-cast3m.cea.fr/index.php?xml=formations
Dernière modification : 17 mars 2022
François DI PAOLA

## Slide 2: sommaire
  Présentation de Cast3M
  Le langage Gibiane
  Travaux dirigés comportement thermo-mécanique d'une structure avec cavité circulaire
  Compléments
  Description des objets Gibiane

## Slide 3: Présentation de Cast3M

## Slide 4: Cast3M, quid ?
Logiciel de simulation utilisant la méthode des éléments finis en mécanique/thermique des structures et des fluides
  Résolution d'équations aux dérivées partielles par la méthode des éléments finis
  Système complet : solveur, pré/post-processeur, visualisation, import/export des données …
  Basé sur un langage de commande : Gibiane (orienté objet)

## Slide 5: De nombreux domaines d'application
  Mécanique des structures (historique)
    Quasi-statique (non linéarités matériau, géométrie, conditions limites)
    Contact/frottement, Flambage
    Dynamique (temporelle, modale, interaction fluide structure)
    Rupture (XFEM, propagation dynamique, zones cohésives, …)
  Thermique
    Conduction, convection, rayonnement, changement de phase
  Fluides
  Métallurgie
  Magnétostatique
  Diffusion multi espèces (loi de Fick)
  Couplage thermo-hygro-mécanique

## Slide 6: Un peu d'histoire
  CEASEMT : plusieurs codes de calcul en mécanique
  COCO (maillage), ESPACE, TEMPS, VISU (post-traitement),
  SANSON (prop. équivalentes)
  TEDEL (poutres, tuyaux), TRICO (coques), BILBO (massifs)
  PASTEL (2D, plasticité)  INCA
  DELPHINE (thermique), AQUAMODE (analyse modale)
  Démarrage de GIBI (mailleur)
  Lancement de Castem 2000 (basé sur GIBI)
  Présentation officielle de Castem2000
  Procédures, mécanique des fluides et autres physiques
  Développement d'outils métier (Toutatis, Esus, …)
  Castem 2000  Cast3M
  Plateforme de développement d'outils métier (Pléiades, Alliance, …)
  Nouveaux outils métier (Brasero, Gerboise, Rotor, …)
1970
1981
1983
1986
1990
2000
COCO
ESPACE
TEMPS
VISU
SANSON
AQUAMODE
TRICO
TEDEL
DELPHINE
BILBO
INCA

## Slide 7: quoi, où, comment, combien, qui ?
  Multi plateformes
      Windows, Linux, macOS …
  Où télécharger Cast3M ?
    http://www-cast3m.cea.fr/index.php?page=dlcastem
  Accès au code source
      Développement communautaire
      Compilateur / Editeur de liens fournis
  Prix
      Gratuit pour la recherche et l’enseignement
      Payant pour une utilisation commerciale
  Quelques utilisateurs/clients
    Universités, écoles d’ingénieurs …
    IRSN, EDF, SNCF, CNRS, Framatome, Air Liquide, CERN, …
    Outil de référence IRSN pour les analyse de sureté des installations nucléaires françaises
    Outil de référence Framatome pour l’analyse en mécanique de la rupture

## Slide 8: Comment utiliser Cast3M ?
  1) Écrire un fichier texte en Gibiane
    l'enregistrer dans un répertoire de travail
  2) Ouvrir un terminal / invite de commandes
    et se placer dans le répertoire quelques commandes Linux basiques :
    ls lister le contenu d'un répertoire
    cd ici/la_bas changer de répertoire
    pwd afficher le répertoire courant
  3) Lancer Cast3M sur ce fichier
    castem22 hello.dgibi
    On peut aussi l’utiliser sans fichier .dgibi
    (mode interactif) :
    castem22

## Slide 9: Le site web Cast3M
  Le site web Cast3M : "the place to be"
  http://www-cast3m.cea.fr
  Présentation de Cast3M
  Formation et tutoriels vidéo
  Documentation (notices, manuels, sources, exemples)
  Fiches d'anomalie et de développement
  Téléchargements
  Contact : support Cast3M
  Communauté : liste de diffusion, club Cast3M

## Slide 10: Le langage Gibiane

## Slide 11: Le langage Gibiane : présentation
  Langage destiné au calcul EF mais aussi
    un vrai langage de programmation
    Objets classiques (entiers, flottants, chaines, logiques, tables …)
    Instructions conditionnelles
    Boucles itératives
    Sous structuration
    Récursivité …
  Langage interprété
    Le programme peut être exécuté dès que le script est modifié
    Le programme peut être exécuté en mode interactif
  Langage orienté objet
    Tout est traité comme un objet
    Pas besoin de déclarer les variables ou de spécifier leur type
  Mots clefs en français
  Programmation facile et rapide

## Slide 12: Gibiane : règles de syntaxe
  Ligne(s) de commande
    500 caractères max par instruction
    Une instruction peut être écrite sur plusieurs lignes
    Se termine par un point virgule ;
    Le symbole d'affectation est le signe égal =
  Insensibilité à la casse pour tous les noms d'objets
    TOTO = 3.14 ;
    A = 2. * tOTo ; ici la variable A vaut bien 6.28
    sauf les chaines de caractères 'blabla' ≠ 'BLABLA' délimitées par des simples quotes mot1 = 'Salut a vous' ;
  Fin du fichier de données
    par la commande FIN ;  arrêt de Cast3M
    par une ligne vide ou un EOF  mode interactif
  Ligne de commentaire : commence par *
  Lignes vides autorisées partout

## Slide 13: Gibiane : règles de syntaxe
  Pas de priorité des opérations (lecture de gauche à droite)
    1+2*3 = 9  penser à utiliser des parenthèses
    1+(2*3) = 7
  Quelques interdictions
    Pas de tabulations  messages d'erreur incompréhensibles
    Pas de double quotes "
  Quelques (fortes !) recommandations
    Pas de caractères spéciaux (é, ç, ~, et autres œ)
    Utiliser une indentation (avec des espace) !!!
    Régler son éditeur de texte
    coloration syntaxique, remplacement des tabulations par des espaces, …
  Quelques erreurs classiques
    Point virgule ; oublié en fin de ligne  la lecture de l'instruction continue !
    Apostrophe ’ oubliée à la fin d’une chaine de caractères  la définition de la chaine continue !

## Slide 14: Gibiane : exemple de syntaxe
  Pas bien !
    N = 7 ; F = 1 ;i=1;
    REPETER boucle1;
    sI (i <eg N) ;
    f = F * I ;I=i+1;
    SINON;quitter BOUCLE1 ;
    finsi;
    FIN BOUCLE1;
    message F ;FIN ;
  Bien !
    ** Initialisation d’un entier N
    N = 7 ;
    ** Calcul de la factorielle du nombre entier N
    F = 1 ;
    I = 1 ;
    REPETER BOUCLE1 ;
    SI (I <EG N) ;
    F = F * I ;
    I = I + 1 ;
    SINON ;
    QUITTER BOUCLE1 ;
    FINSI ;
    FIN BOUCLE1 ;
    ** Affichage du resultat
    MESSAGE F ;
    FIN ;

## Slide 15: Gibiane : objets
  Définition
    Désigne toute structure de données/résultats munie d'un type (éventuellement d’un sous-type) et d'un nom
  Nom des objets
    Donné par l’utilisateur
    Limité à 24 caractères ( a…z A…Z 0…9 _ )
    Pièges
    Plus de 24 caractères : les surnuméraires sont ignorés
    Utilisation du tiret –  interdit !
    Caractères accentués é, è  interdit !
  Type des objets
    Il existe plus de 40 types d'objets différents
    Une liste des objets les plus utilisés est donnée à la fin de cette présentation (lien)

## Slide 16: Gibiane : objets
  Exemples (non exhaustif)
      OBJ1 = 3 ; type ENTIER
      OBJ2 = 3.14 ; type FLOTTANT
      OBJ3 = 'Comment ca va ?' ; type MOT
      OBJ4 = VRAI ; type LOGIQUE
      poin1 = POIN 0. 0. ; type POINT
      poin2 = POIN 1. 3. ; type POINT
      OBJ5 = DROI 8 poin1 poin2 ; type MAILLAGE
      LIST OBJ5 ;
      MAILLAGE 3520406 : 8 élément(S) de type SEG2
      0 sous-référence(s)
      1ère ligne numéro élément : 2ème couleur : 3ème... noeud(s)
      1 2 3 4 5 6 7 8
      DEFA DEFA DEFA DEFA DEFA DEFA DEFA DEFA
      1 3 4 5 6 7 8 9
      3 4 5 6 7 8 9 2

## Slide 17: Gibiane : opérateurs
  Définition
    Désigne tout traitement muni d'un nom (instruction Gibiane) qui construit un ou plusieurs objets nouveaux à partir d'un ou plusieurs objets existants
  Noms des opérateurs
    Imposé à l’utilisateur
    Ce sont des instructions Gibiane
    Insensibles à la casse
    Cast3M ne lit que les 4 premiers caractères (DROITE = DROI)
    Quelques exceptions : forme abrégée
    DROI  D (ou d)
    CERC  C (ou c)

## Slide 18: Gibiane : opérateurs
  Exemples d'appel à un opérateur (invocation)
    Cas courants (1 objet à gauche du =)
    obj1 = OPER obj2 ;
    obj3 = OPER obj4 obj5 ;
    obj6 = obj7 OPER obj8 obj9 ;
    Cas exceptionnels (plusieurs objets à gauche du =)
    obj1 obj2 obj3 = OPER obj4 obj5 ;
    Opérateur "sans nom" : création de POINTS
    en dimension 2 Point1 = 0. 0. ;
    en dimension 3 Point1 = 0. 0. 0. ;

## Slide 19: Gibiane : opérateurs
  L'ordre des opérandes
    est indifférent si les opérandes sont de type différents (sauf exception dans la documentation)
    est important si plusieurs opérandes du même type
  Surcharge d'un objet
    Toujours possible, l'ancien objet disparait
    A = 'Salut' ;  A est du type MOT
    B = 28 ;
    C = 3 ;
    A = B**C ;  A est du type ENTIER et vaut 21952
  Pièges
    Nom d'objet = nom d'opérateur  appel à l'opérateur impossible, sauf si on l'appelle en capitales entre quotes A = 'OPER' B C ;
    et en majuscules !
    Objet nommé c, C, d ou D !

## Slide 20: Gibiane : directives
  Définition
    Commande sans symbole d'affectation =
    Ne crée pas de nouvel objet
  Exemples
    OPTI 'DIME' 3 'ELEM' 'CUB8' ;
    OPTI 'TITR' 'Maillage de la piece' ;
    DEPL mail1 'PLUS' (28. -0.3 20.03) ;
    La directive OPTI est généralement la première instruction utilisée
    Elle permet de fixer les options générales de Cast3M.
    Exemples :
      dimension de l'espace, éléments de maillage utilisés, taille de maille, nom du fichier de sauvegarde, calcul axisymétrique, et bien d'autres …

## Slide 21: Gibiane : procédures
  Définition
    Ensemble nommé de commandes Gibiane muni d'une liste d'opérandes d'entrée et de sortie
    Analogue à une subroutine Fortran ou à une fonction C
  Nom des procédures
    Comme un objet ordinaire (une procédure est un objet de type PROCEDUR)
  Déclaration
    DEBP ma_proc arg_e1*entier arg_e2*flottant ... arg_en*mchaml ;
    commande 1 ;
    commande 2 ;
    ...
    commande k ;
    FINP arg_s1 arg_s2 ... arg_sm ;

## Slide 22: Gibiane : procédures
  Invocation
    Comme un opérateur ou une directive ordinaire
    obj1 obj2 ... objm = ma_proc ent1 flot2 ... champn ;
  Il existe des procédures pré-cablées dans Cast3M
    Voir la liste : http://www-cast3m.cea.fr/index.php?page=notices
    PASAPAS  calculs non linéaires
    FLAMBAGE  calculs de flambage
    DYNAMIC  calculs dynamiques
    THERMIC  calculs thermiques
    G_THETA  calcul d’intégrales J et FIC (rupture)
    …
    il y en a d'autres, à découvrir en naviguant dans la documentation

## Slide 23: Gibiane : procédures
  Pièges
    FINP manquant
     arrêt de Cast3M, message d'erreur parfois difficile à interpréter
    FINP présent mais ; manquant
     arrêt de Cast3M, message d'erreur parfois difficile à interpréter
    Invocation d'une procédure avant qu'elle ne soit déclarée
     arrêt de Cast3M, message d'erreur de l'opérateur = parfois difficile à interpréter

## Slide 24: Gibiane : quelques instructions utiles
  Débugage
    INFO OPER ;
     affiche la notice d'un opérateur/directive/procédure
    OPTI 'DONN' 5 ;
     arrêt de la lecture du fichier .dgibi
     lecture sur le terminal : mode interactif
    OPTI 'DONN' 3 ;
     reprise de la lecture du fichier .dgibi (là où il s'est arrêté)
    LIST OBJ1 ;
     liste le contenu de l'objet OBJ1
    LIST 'RESU' OBJ1 ;
     liste un résumé du contenu de l'objet OBJ1
    OPTI 'DEBU' 1 ;  accès aux variables locales des procédures
    TRAC OBJ1 (OBJ2) ;
     trace l'objet OBJ1 (maillage, champ, déformée, …)
    MESS 'Je passe ici !' ;
     affiche un message

## Slide 25: Documentation
  Notices des opérateurs/directives/procédures
    1) Directive INFO, par exemple : INFO EXTR ;
    2) Page html locale : dans le répertoire d'installation
    exemple sur un système Linux : /home/pierre_martin/CAST3M_2022/doc/index.html
    exemple sur un système Windows : C:\Cast3M\PCW_22\doc\index.html
    3) Le site web : http://www-cast3m.cea.fr/index.php?page=notices
    attention, il s'agit de la version du jour !
  Manuels utilisateurs
    Sur le site web, à l'onglet "Documentation"

## Slide 26: Travaux dirigés modélisation du comportement thermo-mécanique d'une structure avec cavité

## Slide 27: Problème étudie et conditions aux limites
Convection
Température imposée
Effort surfacique
Blocages (symétrie)
Thermique
Mécanique
Flux de chaleur surfacique
Rayonnement
Source de chaleur volumique
Effort volumique (poids)

## Slide 28: QUELQUES RAPPELS
  Organisation d’un calcul élément-finis (4 grandes étapes)
    1) Choix de la géométrie et du maillage
      a) Définition des points lignes, surfaces, volumes
      b) Discrétisation
    2) Définition du modèle mathématique
      a) Définition des du modèle (type d’analyse, formulation, comportement matériau, types d’éléments)
      b) Définition des propriétés matérielles (module de Young, masse volumique, …)
      c) Définition des propriétés géométriques (épaisseur des coques, moments quadratiques des poutres, …)
      d) Définition des conditions aux limites/chargements
      f) Définition des conditions initiales
    3) Résolution du problème discrétisé
      a) Calcul des matrices de rigidité et de masse pour chaque élément fini
      b) Assemblage des matrices
      c) Application des conditions limites/chargements
      e) Résolution du système d’équations
    4) Analyse et post-traitement des résultats
      a) Calcul de quantités locales (déplacement, contraintes, déformation, …)
      b) Calcul de quantités globales (déformation maximale, charge limite, …)

## Slide 29: Fichiers solution
  Les fichiers solution de cette formation sont des cas tests
    Téléchargeables sur le site web, à la page des exemples :
    http://www-cast3m.cea.fr/index.php?page=exemples
    Trois fichiers sont utilisés :
  formation_debutant_1_maillage.dgibi
  formation_debutant_2_thermique.dgibi
  formation_debutant_3_mecanique.dgibi

## Slide 30: Chap. 1 : Choix de la géométrie et maillage
  Objectif : créer un maillage paramétré de la structure
  placer des points maîtres
  mailler le contour fermé,
  puis la surface par remplissage
X
Y
O
haut
long
rayon
nlong
nhaut
nbasg
nbasd
nqcg
nqcd

## Slide 31: Chap. 1 : généralités et maillage
  Options générales et paramètres
  * OPTIONS GENERALES ET TYPE D'ELEMENTS GEOMETRIQUES
  OPTI 'DIME' 2 'ELEM' 'QUA8' ;
  * DEFINITION DES LONGUEURS ET DENSITES DE MAILLES
  LONG = 24.E-1 ;
  HAUT = 10.E-1 ;
  RAYON = 2.E-1 ;
  NLONG = 24 ;
  NHAUT = 4 ;
  NBASG = 10 ;
  NBASD = 10 ;
  NQCG = 8 ;
  NQCD = 8 ;
nouveaux objets ENTIER, FLOTTANT, MOT
X
Y
O
haut
long
rayon
nlong
nhaut
nbasg
nbasd
nqcg
nqcd

## Slide 32: Chap. 1 : généralités et maillage
  Création de points géométriques
  * CREATION DES POINTS D'APPUI DU MAILLAGE
  PA = 0. 0. ;
  PB = ((0.5 * LONG) – RAYON) 0. ;
  PC = (0.5 * LONG) RAYON ;
  PD = ((0.5 * LONG) + RAYON) 0. ;
  PE = LONG 0. ;
  PF = LONG HAUT ;
  PG = 0. HAUT ;
  PCEN = (0.5 * LONG) 0. ;
nouvel objet POINT
PA
PB
PC
PD
PE
PF
PG
PCEN

## Slide 33: Chap. 1 : généralités et maillage
  Création de lignes et du contour fermé
  * CONSTRUCTION DES LIGNES DROITES (DROI ou D)
  LIAB = DROI NBASG PA PB ;
  LIDE = DROI NBASD PD PE ;
  LIEF = D NHAUT PE PF ;
  LIFG = D NLONG PF PG ;
  LIGA = D NHAUT PG PA ;
  * CONSTRUCTION DES CERCLES (CERC ou C)
  (A vous de jouer: Consulter la notice)
  * CONTOUR FERME OBTENU PAR ASSEMBLAGE DE LIGNES ELEMENTAIRES
  CO = LIAB ET CE ET LIDE ET LIEF ET LIFG ET LIGA ;
nouvel objet MAILLAGE

## Slide 34: Chap. 1 : généralités et maillage
  Création de lignes et du contour fermé
  * CONSTRUCTION DES LIGNES DROITES (DROI ou D)
  LIAB = DROI NBASG PA PB ;
  LIDE = DROI NBASD PD PE ;
  LIEF = D NHAUT PE PF ;
  LIFG = D NLONG PF PG ;
  LIGA = D NHAUT PG PA ;
  * CONSTRUCTION DES CERCLES (CERC ou C)
  CE1 = CERC NQCG PB PCEN PC ;
  CE = C NQCD CE1 PCEN PD ;
  * CONTOUR FERME OBTENU PAR ASSEMBLAGE DE LIGNES ELEMENTAIRES
  CO = LIAB ET CE ET LIDE ET LIEF ET LIFG ET LIGA ;
LIAB
CE
LIFG
LIDE
LIEF
LIGA

## Slide 35: Chap. 1 : généralités et maillage
  Maillage de la surface (maillage libre depuis le contour fermé)
  SU = SURF CO ;
  TRAC SU ;

## Slide 36: Chap. 1 : généralités et maillage
  Objectif : créer un maillage régulier de la structure
- ne contient plus que des quadrangles
- taille de maille maîtrisée
- respecte la symétrie de la pièce

## Slide 37: Chap. 1 : généralités et maillage
  Objectif : créer un maillage régulier de la structure
  maillage réglé, symétrie, taille de maille variable
nhaut = 10
densité « taille de maille » variable 0.1 – 0.05
PA
PB
PC
PD
PE
PF
PG
PCEN
PH
nqcg = 20

## Slide 38: Chap. 1 : généralités et maillage
  Maillage de la surface (maillage réglé entre 2 lignes)
  NHAUT = 10 ;
  NQCG = 20 ;
  PH = (placer le point PH  POIN)
  LIHG = (définir le segment HG  DROI)
  LIGA = (définir le segment GA  DROI)
  CE1 = (définir le 1/4 de cercle CE1  CERC)
  SU1 = (mailler la surface SU1  REGL)
  SU2 = (faire la symétrie de SU1  SYME)
  SU = (assembler les deux surfaces  ET)

## Slide 39: Chap. 1 : généralités et maillage
  Maillage de la surface (maillage réglé entre 2 lignes)
  NHAUT = 10 ;
  NQCG = 20 ;
  PH = (0.5 * LONG) HAUT ;
  LIHG = DROI (NQCG - NHAUT) PH PG ;
  LIGA = DROI NHAUT PG PA ;
  CE1 = CERC NQCG PB PCEN PC ;
  SU1 = REGL 'DINI' 0.05 'DFIN' 0.1 (INVE CE1) (LIHG ET LIGA) ;
  SU2 = SU1 SYME 'DROI' PCEN PH ;
  SU = SU1 ET SU2 ;
  TRAC SU ;

## Slide 40: Chap. 1 : généralités et maillage
  Élimination des nœuds doubles, directive ELIM
  ELIM SU 1.E-9 ;
  TRAC SU ;
     tous les nœuds de SU espacés de moins de 10-9 m sont fusionnés en un seul
     ne change pas le type des éléments initiaux
     directive à utiliser avec parcimonie !
  Voir aussi l'opérateur REGE
     régénération des éléments à nœuds confondus
     changement du type d'éléments si besoin

## Slide 41: Chap. 1 : généralités et maillage
  Récupération de zones maillées
  * RECUPERATION DU MAILLAGE DU DEMI CERCLE, DE LA LIGNE SUPPERIEURE
  * ET DES LIGNES INFERIEURES AVEC 'POIN' ET 'ELEM'
  CSU = CONT SU ; (Récupération du contour de SU)
  PCE = SU POIN 'SPHE' PCEN PC 1.E-9 ; (Récupération des points situés sur le cercle CE)
  CE = CSU ELEM 'APPU' 'STRI' PCE ; (Récupération des éléments qui contiennent ces points)
  PLHAUT = (A vous de jouer); (Récupération des points situés
  sur la ligne FG)
  LHAUT = (A vous de jouer); (Récupération des éléments qui
  contiennent ces points)
  PLBAS = (A vous de jouer); (Récupération des points situés sur la ligne du bas)
  LBAS = (A vous de jouer); (Récupération des éléments qui contiennent ces points)

## Slide 42: Chap. 1 : généralités et maillage
  Récupération de zones maillées
  * RECUPERATION DU MAILLAGE DU DEMI CERCLE, DE LA LIGNE SUPPERIEURE
  * ET DES LIGNES INFERIEURES AVEC 'POIN' ET 'ELEM'
  CSU = CONT SU ;
  PCE = SU POIN 'SPHE' PCEN PC 1.E-9 ;
  CE = CSU ELEM 'APPU' 'STRI' PCE ;
  PLHAUT = SU POIN 'DROI' PF PG 1.E-9 ;
  LHAUT = CSU ELEM 'APPU' 'STRI' PLHAUT ;
  PLBAS = SU POIN 'DROI' PE PCEN 1.E-9 ;
  LBAS = CSU ELEM 'APPU' 'STRI' PLBAS ;

## Slide 43: [Bonus] maillage 3D
  Maillage de volumes (complément)
  * PASSAGE EN DIMENSION 3
  OPTI 'DIME' 3 'ELEM' 'CU20' ;
  * VOLUME PAR TRANSLATION
  VO = SU VOLU 6 'TRAN' (0. 0. 2.) ;
  * VOLUME PAR ROTATION
  VO = SU VOLU 10 'ROTA' 90. (0. -1. 0.) (1. -1. 0.) ;
  * AFFICHAGE
  TRAC VO ;
  TRAC 'CACH' VO ;
  OPTI 'TRAC' 'OPEN' ;
  TRAC 'CACH' VO ;
  * RETOUR EN DIMENSON 2
  OPTI 'DIME' 2 ;

## Slide 44: Chap. 1 : généralités et maillage
  Sauvegarde des données et fin du programme
  * NOM DU FICHIER DE SAUVEGARDE
  OPTI 'SAUV' 'formation_debutant_1_maillage.sauv' ;
  * ECRITURE DES FICHIERS
  SAUV ;
  * FIN DU PROGRAMME GIBIANE
  FIN ;
  Tous les objets en mémoire sont sauvegardés
  Le fichier est binaire (format XDR)
  D'autre formats possibles (texte, …), voir les notices de OPTI 'SAUV' et de SAUV

## Slide 45: Thermique : rappels
  Équation de la chaleur
    sur
    avec :
    : température
    : source de chaleur volumique
    : conductivité thermique
    : masse volumique
    : capacité calorifique massique
    : temps
  Conditions aux limites
    Températures imposées sur
    Flux imposés
    sur

## Slide 46: Thermique : rappels
  Forme discrétisée (éléments finis)
    Discrétisation EF :
    Formulation faible + EF :
    Matrices
    matrice de capacité (J.K-1)
    matrice de conductivité (W.K-1)
    Vecteur des flux nodaux équivalents (W)

## Slide 47: Chap. 2 : thermique linéaire stationnaire
  Objectif : calcul thermique stationnaire en températures et flux imposés (le « temps » n’intervient pas)
   Système linéaire
  calcul de la matrice de conductivité (1er membre)
  calcul des flux de chaleur nodaux imposés (2nd membre)
  résolution avec RESO  températures (inconnue)
-3,5 104 W.m-2
250 °C

## Slide 48: Chap. 2 : thermique linéaire stationnaire
  Restitution des objets (maillage, paramètres, …)
  * NOM DU FICHIER A RESTITUER
  OPTI 'REST' 'formation_debutant_1_maillage.sauv' ;
  * CHARGEMENT EN MEMOIRE
  REST ;
   Tous les objets sauvegardés sont chargés en mémoire
   Ils sont alors accessibles de suite
  * CARACTERISTIQUES DU MATERIAU
  CONDUMAT = 210. ;
  CAPAMAT = 900. ;
  RHOMAT = 2700. ;
  * TEMPERATURE INITIALE ET DE REFERENCE
  T0 = 25. ;

## Slide 49: Chap. 2 : thermique linéaire stationnaire
  Formulation mathématique
  * MODELE THERMIQUE (CONDUCTION) A MATERIAU UNIFORME ET CONSTANT
  MOT = MODE SU 'THERMIQUE' ;
  MAT = MATE MOT 'K' CONDUMAT 'C' CAPAMAT 'RHO' RHOMAT 'TINI' T0 ;
  * CALCUL DE LA MATRICE DE CONDUCTIVITE (PREMIER MEMBRE)
  CON = COND MOT MAT ;
nouveaux objets MMODEL, MCHAML, RIGIDITE

## Slide 50: Chap. 2 : thermique linéaire stationnaire
  Conditions aux limites
  * MATRICE DE BLOCAGE : TEMPERATURE IMPOSEE SUR LE TROU
  BLT = BLOQ CE 'T' ;
  * FLUX NODAUX ASSOCIES AU BLOCAGE lien
  TMAX = 250. ;
  FLT1 = DEPI BLT TMAX ;
  * FLUX IMPOSE SUR LA LIGNE GAUCHE
  FLT2 = FLUX MOT LIGA -3.5E4 ;
  Résolution du système linéaire
  * CALCUL DU CHAMP DE TEMPERATURES PAR APPEL AU SOLVEUR
  TCON1 = RESO (CON ET BLT) (FLT1 ET FLT2) ;
nouvel objet CHPOINT

## Slide 51: Chap. 2 : thermique linéaire stationnaire
  Visualisation des résultats
  * AFFICHAGE DU CHAMP DE TEMPERATURE
  TRAC TCON1 SU ;

## Slide 52: Chap. 2 : thermique linéaire stationnaire
  Visualisation des résultats
  * AFFICHAGE DU CHAMP DE TEMPERATURE
  TRAC TCON1 SU CSU ;

## Slide 53: Chap. 2 : thermique linéaire stationnaire
  Visualisation des résultats
  * AFFICHAGE DU CHAMP DE TEMPERATURE
  LISO1 = PROG 0. 'PAS' (TMAX / 15.) TMAX ;
  TRAC TCON1 SU CSU LISO1 ;
nouvel objet LISTREEL

## Slide 54: Chap. 2 : thermique linéaire stationnaire
  Visualisation des résultats
  * AFFICHAGE DU CHAMP DE TEMPERATURE
  TRAC TCON1 SU CSU LISO1 'TITR' '[2] Temperature' ;

## Slide 55: Chap. 2.1 : thermique linéaire stationnaire convection et source
  Objectif : calcul thermique précédent
    + convection
    + source volumique
  modèle de convection
  terme source
-3,5 104 W.m-2
250 °C
T∞ = 25 °C h = 100 W.K-1.m-2
105 W.m-3

## Slide 56: Chap. 2.1 : thermique linéaire stationnaire convection et source
  Formulation mathématique
  * MODELE DE CONVECTION
  MOC = MODE LHAUT 'THERMIQUE' 'CONVECTION' ;
  MAC = MATE MOC 'H' 100. ;
  Matrice de conductivité (mais pour la convection !)
  * PREMIER MEMBRE POUR LA CONVECTION
  CONH = COND MOC MAC ;
  Vecteur flux nodal équivalent (convection)
  * SECOND MEMBRE POUR LA CONVECTION
  CHTC = MANU 'CHPO' LHAUT 'T' T0 ;
  FLH = CONV MOC MAC CHTC ;

## Slide 57: Chap. 2.1 : thermique linéaire stationnaire convection et source
  Vecteur flux nodal équivalent (source volumique)
  * SECOND MEMBRE POUR LA SOURCE
  X Y = COOR SU ;
  PT1 = X POIN 'SUPERIEUR' 20.E-1 ;
  PT2 = (REDU Y PT1) POIN 'INFERIEUR' 5.E-1 ;
  ELSOU = SU ELEM 'APPUYE' 'STRICTEMENT' PT2 ;
  FLS = SOUR (REDU MOT ELSOU) 1.E5 ELSOU ;
  Résolution du système linéaire
  * CALCUL DU CHAMP DE TEMPERATURES PAR APPEL AU SOLVEUR
  TCON2 = RESO (CON ET CONH ET BLT) (FLT1 ET FLT2 ET FLH ET FLS) ;
  * AFFICHAGE DU CHAMP DE TEMPERATURE
  TRAC TCON2 SU CSU LISO1 ;

## Slide 58: Remarques : les CHAMPS PAR POINTS (CHPOINT)
  Objet CHPOINT
  Représente un champ de valeurs exprimées sur des POINTS (nœuds)
  Exemples :
  champ scalaire de température
  champ vectoriel de déplacement (3 composantes)
  champ vectoriel de coordonnées des nœuds
  second membre d'un problème linéaire , c'est-à-dire :
      forces nodales équivalentes
      flux nodaux équivalents
  et bien d'autres …
  Quelques caractéristiques :
  une seule valeur possible par nœud
  ne dépend pas du maillage, seulement des nœuds !
  lors du tracé, le champ est donc continu sur le maillage

## Slide 59: Remarques : les CHAMPS PAR éléments (MCHAML)
  Objet MCHAML
  Représente un champ de valeurs exprimées dans les ÉLÉMENTS d'un maillage
  Exemples :
  champ de paramètres matériau
  champ de contraintes, déformations
  champ de variables internes
  gradient d’un CHPOINT
  et bien d'autres …
  Quelques caractéristiques :
  plusieurs points support possibles :
      points d'intégration des contraintes
      point d'intégration de la rigidité
      points d'intégration de la masse
      centre de gravité
      nœuds
  interpolé par les fonctions d'interpolation du modèle
  non continu d'un élément à l'autre

## Slide 60: Chap. 3 : thermique linéaire transitoire Convection, source, PASAPAS
  Objectif : calcul thermique précédent
    + en transitoire (avec une température initiale = 25 °C)
  description temporelle du chargement
  conditions initiales
  résolution avec la procédure PASAPAS
T∞ = 25 °C h = 100 W.K-1.m-2
105 W.m-3
-3,5 104 W.m-2
250 °C

## Slide 61: Chap. 3 : thermique linéaire transitoire Convection, source, PASAPAS
  Intervalle de temps simulé
  * INSTANT FINAL DU CALCUL THERMIQUE
  TPSFIN = 5.E4 ;
  Définition de chargements (CL dans l’espace et le temps)
  * CHARGEMENT TEMPERATURE IMPOSSEE
  LIST1 = PROG 0. (0.1 * TPSFIN) TPSFIN ;
  LIST2 = PROG (T0 / TMAX) 1. 1. ;
  EVT1 = EVOL 'MANU' LIST1 LIST2 ;
  CHATIMP = CHAR 'TIMP' FLT1 EVT1 ;
  * CHARGEMENT FLUX IMPOSE
  LIST3 = PROG 0. (0.2 * TPSFIN) (0.4 * TPSFIN) TPSFIN ;
  LIST4 = PROG 0. 0. 1. 1. ;
  EVT2 = EVOL 'MANU' LIST3 LIST4 ;
  CHAFIMP = CHAR 'Q' FLT2 EVT2 ;
  * CHARGEMENT CONVECTION
  LIST5 = PROG 0. TPSFIN ;
  LIST6 = PROG 1. 1. ;
  EVCTE = EVOL 'MANU' LIST5 LIST6 ;
  CHACONV = CHAR 'TECO' CHTC EVCTE ;
  * CHARGEMENT SOURCE VOLUMIQUE
  CHASOUR = CHAR 'Q' FLS EVT2 ;
  CHAT = CHATIMP ET CHAFIMP ET CHACONV ET CHASOUR ;
nouveaux objets EVOLUTIOn et CHARGEMEnt
t / TPSFIN
0
k
1
EVT1
0,1
0,2
1
0,1
0,4
EVCTE
EVT2
Chargements

## Slide 62: Chap. 3 : thermique linéaire transitoire Convection, source, PASAPAS
  Construction de la table pour la procédure PASAPAS
  * DEFINITION DE LA TABLE D'ARGUMENTS A FOURNIR EN DONNEE D'ENTREE A LA
  * PROCEDURE PASAPAS
  TAB1 = TABL ;
  TAB1 . 'MODELE' = MOT ET MOC ;
  TAB1 . 'CARACTERISTIQUES' = MAT ET MAC ;
  TAB1 . 'BLOCAGES_THERMIQUES' = BLT ;
  TAB1 . 'CHARGEMENT' = CHAT ;
  TAB1 . 'TEMPS_CALCULES' = PROG 0. 'PAS' (0.02 * TPSFIN) TPSFIN ;
  Résolution avec la procédure PASAPAS
  * APPEL A PASAPAS
  PASAPAS TAB1 ;
nouvel objet TABLE

## Slide 63: Chap. 3 : thermique linéaire transitoire Convection, source, PASAPAS
  Post traitement : courbes d'évolution, tracés de champs
  * EVOLUTION TEMPORELLE DE LE TEMPERATURE EN DEUX POINTS POUR VERIFIER
  * QUE L'ON A ATTEINT L'ETAT STATIONNAIRE
  PMIL = SU POIN 'PROC' ((0.5 * LONG) (0.5 * HAUT)) ;
  EV1 = EVOL 'ROUG' 'TEMP' TAB1 'TEMPERATURES' 'T' PMIL ;
  EV2 = EVOL 'BLEU' 'TEMP' TAB1 'TEMPERATURES' 'T' PG ;
  DESS (EV1 ET EV2) ;

## Slide 64: Chap. 3 : thermique linéaire transitoire Convection, source, PASAPAS
  Post traitement : boucle itérative pour le tracé
  * BOUCLE SUR TOUS LES PAS DE TEMPS ET TRACE DU CHAMP DE TEMPERATURES
  N1 = DIME (TAB1 . 'TEMPERATURES') ;
  REPE B1 N1 ;
  T_I = TAB1 . 'TEMPERATURES' . (&B1 - 1) ;
  TPS_I = TAB1 . 'TEMPS' . (&B1 - 1) ;
  PRC_I = ENTI (100. * TPS_I / TPSFIN) ;
  MOT_I = CHAI '[3] Temperature au temps ' TPS_I ' (' PRC_I ' %)' ;
  TRAC T_I SU CSU 'TITR' MOT_I LISO1 ;
  FIN B1 ;
Compteur de boucle
1, 2, 3, … , N1

## Slide 65: Chap. 3 : thermique linéaire transitoire Convection, source, PASAPAS
  Création d'une procédure (calcul du vecteur flux de chaleur)
  * CREATION D'UNE PROCEDURE POUR REPRESENTER LE "FLUX DE CHALEUR"
  DEBP VECFLU CHP1*'CHPOINT' MOD1*'MMODEL' MAT1*'MCHAML' ;
  * CALCUL DU GRADIENT DE T ET CHANGEMENT DU TYPE
  G1 = GRAD CHP1 MOD1 ;
  G2 = CHAN 'TYPE' G1 'CARACTERISTIQUES' ;
  * MULTIPLICATION DES CHAMPS ENTRE EUX
  Q = MAT1 * G2 (MOTS 'K' 'K') (MOTS 'T,X' 'T,Y') (MOTS 'QX' 'QY') ;
  Q = -1. * Q ;
  * CREATION D'UN OBJET VECTEUR
  VEC1 = VECT Q MOD1 (MOTS 'QX' 'QY') 2.E-6 ;
  FINP VEC1 ;
nouveaux objets PROCEDURe, LISTMOTS, VECTEUR

## Slide 66: Chap. 3 : thermique linéaire transitoire Convection, source, PASAPAS
  Post traitement : tracés du vecteur flux de chaleur
  * BOUCLE SUR TOUS LES PAS DE TEMPS ET TRACE VECTEUR FLUX DE CHALEUR
  REPE B1 N1 ;
  T_I = TAB1 . 'TEMPERATURES' . (&B1 - 1) ;
  VF_I = VECFLU T_I MOT MAT ;
  TRAC VF_I CSU ;
  FIN B1 ;

## Slide 67: Chap. 3 : thermique linéaire transitoire Convection, source, PASAPAS
  Post traitement : tracés du vecteur flux de chaleur et des lignes d'isovaleurs
  * VECTEUR FLUX ET CHAMP DE TEMPRATURE SOUS FORME DE LIGNES D'ISOVALEURS
  OPTI 'ISOV' 'LIGN' ;
  TRAC VF_I T_I SU CSU 15 ;
  OPTI 'ISOV' 'SURF' ;

## Slide 68: Chap. 4 : thermique NON linéaire transitoire Convection, source, rayonnement, PASAPAS
  Objectif : calcul thermique précédent
  + rayonnement
  ajout modèle et chargement de rayonnement
-3,5 104 W.m-2
250 °C
T∞ = 25 °C h = 100 W.K-1.m-2
105 W.m-3
T∞ = 25 °C ε = 0.8

## Slide 69: Chap. 4 : thermique NON linéaire transitoire convection, source, rayonnement, PASAPAS
  Modèle thermique de rayonnement à l'infini
  * MODELE DE RAYONNEMENT
  MOR = MODE LHAUT 'THERMIQUE' 'RAYONNEMENT' 'INFINI' ;
  MAR = MATE MOR 'EMIS' 0.8 ;
  Chargement de température de rayonnement
  * CHARGEMENT RAYONNEMENT
  CHTR = MANU 'CHPO' LHAUT 1 'T' T0 ;
  CHARAY = CHAR 'TERA' CHTR EVCTE ;
  CHAT = CHAT ET CHARAY ;

## Slide 70: Chap. 4 : thermique NON linéaire transitoire convection, source, rayonnement, PASAPAS
  Construction de la table pour la procédure PASAPAS
  * REDEFINITION DE LA TABLE TAB1 POUR PASAPAS
  TAB1 = TABL ;
  TAB1 . 'MODELE' = (A vous de jouer)
  TAB1 . 'CARACTERISTIQUES' = (A vous de jouer)
  TAB1 . 'BLOCAGES_THERMIQUES' = (A vous de jouer)
  TAB1 . 'CHARGEMENT' = (A vous de jouer)
  TAB1 . 'TEMPS_CALCULES' = (A vous de jouer)
  Autres indices ?? (A vous de jouer)
  Résolution avec la procédure PASAPAS
  * APPEL A PASAPAS
  (A vous de jouer)

## Slide 71: Chap. 4 : thermique NON linéaire transitoire convection, source, rayonnement, PASAPAS
  Construction de la table pour la procédure PASAPAS
  * REDEFINITION DE LA TABLE TAB1 POUR PASAPAS
  TAB1 = TABL ;
  TAB1 . 'MODELE' = MOT ET MOC ET MOR ;
  TAB1 . 'CARACTERISTIQUES' = MAT ET MAC ET MAR ;
  TAB1 . 'BLOCAGES_THERMIQUES' = BLT ;
  TAB1 . 'CHARGEMENT' = CHAT ;
  TAB1 . 'TEMPS_CALCULES' = PROG 0. 'PAS' (0.02 * TPSFIN) TPSFIN ;
  TAB1 . 'CELSIUS' = VRAI ;
  Résolution avec la procédure PASAPAS
  * APPEL A PASAPAS
  PASAPAS TAB1 ;

## Slide 72: Chap. 4 : thermique NON linéaire transitoire convection, source, rayonnement, PASAPAS
  Post traitement
  * EVOLUTION TEMPORELLE DE LA TEMPERATURE
  EV11 = EVOL 'ROUG' 'TEMP' TAB1 'TEMPERATURES' 'T' PMIL ;
  EV22 = EVOL 'BLEU' 'TEMP' TAB1 'TEMPERATURES' 'T' PG ;
  TL = TABL ;
  TL . 1 = 'TIRR' ;
  TL . 2 = 'TIRR' ;
  TL . 'TITRE' = TABL ;
  TL . 'TITRE' . 1 = 'PMIL' ;
  TL . 'TITRE' . 2 = 'PG ' ;
  TL . 'TITRE' . 3 = 'PMIL avec rayonnement' ;
  TL . 'TITRE' . 4 = 'PG avec rayonnement' ;
  DESS (EV1 ET EV2 ET EV11 ET EV22) 'LEGE' TL ;

## Slide 73: Chap. 4 : thermique NON linéaire transitoire convection, source, rayonnement, PASAPAS
  Sauvegarde des données et fin du programme
  OPTI 'SAUV' 'formation_debutant_2_thermique.sauv' ;
  SAUV ;
  FIN ;

## Slide 74: Mécanique : rappels
  Équation d’équilibre (statique)
    sur
  Conditions aux limites
    Déplacements imposés : sur
    Efforts imposés : sur
    avec :
    : vecteur déplacement
    : tenseur des contraintes
    : forces volumiques
    : normale à la surface

## Slide 75: Mécanique : rappels
  Discrétisation EF
  Formulation faible de l’équilibre + discrétisation EF
    Forces nodales équivalentes (N) aux :
    densité surfacique d’efforts imposés
    densité surfacique d’efforts de réaction aux déplacements imposés
    densité volumique d’efforts imposés
    densité volumique d’efforts intérieurs
    Matrices
    matrice des fonctions de forme ( . )
    matrice des dérivées des fonctions de forme (m-1)

## Slide 76: Mécanique : rappels
  Discrétisation EF
  Formulation faible de l’équilibre + discrétisation EF
  Hypothèse petites déformations + élasticité
    Matrices
    matrice de rigidité (N. m-1)

## Slide 77: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Objectif : calcul mécanique élastique
  avec blocages des déplacements,
  densités surfacique et volumique d’efforts imposés
   Système linéaire
  calcul de la matrice de raideur (1er membre)
  calcul des efforts nodaux imposés (2nd membre)
  résolution avec RESO  déplacements (inconnue)
σ = 30 MPa
Ux = 0
Uy = 0
f = ρg

## Slide 78: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Restitution des données des précédents calculs
  OPTI 'REST' 'formation_debutant_2_thermique.sauv' ;
  REST ;
  * CARACTERISTIQUES MECANIQUES DU MATERIAU
  YOUNGMAT = 30.E9 ;
  NUMAT = 0.2 ;
  ALPHAMAT = 12.E-6 ;
  SIGYMAT = 120.E6 ;
  Hypothèse des déformations planes
  OPTI 'MODE' 'PLAN' 'DEFO' ;
  Modèle mécanique élastique linéaire isotrope
  MOM1 = MODE SU 'MECANIQUE' 'ELASTIQUE' ;
  MAM1 = MATE MOM1 'YOUN' YOUNGMAT 'NU' NUMAT 'ALPH' ALPHAMAT 'TREF' T0 'TALP' T0 ;

## Slide 79: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Matrice de raideur ou rigidité (1er membre)
  RI = RIGI MOM1 MAM1 ;
  Conditions aux limites de déplacements imposés (1er membre)
  BLMX = BLOQ PA 'UX' ; (blocage selon x du point A)
  BLMY = BLOQ (A vous de jouer); (blocage selon y de la ligne du bas)
  RITOT = (A vous de jouer); (assemblage des rigidités)
  Forces nodales représentatives de la pression (2nd membre)
  FS = PRES (A vous de jouer);
  Forces nodales représentatives de la gravité (2nd membre)
  FV = CNEQ (A vous de jouer);
  Résolution du système linéaire
  U5 = (A vous de jouer);

## Slide 80: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Matrice de raideur ou rigidité (1er membre)
  RI = RIGI MOM1 MAM1 ;
  Conditions aux limites de déplacements imposés (1er membre)
  BLMX = BLOQ PA 'UX' ;
  BLMY = BLOQ LBAS 'UY' ;
  RITOT = RI ET BLMX ET BLMY ;
  Forces nodales représentatives de la pression (2nd membre)
  FS = PRES 'MASS' MOM1 LHAUT 30.E6 ;
  Forces nodales représentatives de la gravité (2nd membre)
  ROG = MANU 'CHPO' SU 2 'FX' 0. 'FY' (-9.81 * RHOMAT) ;
  FV = CNEQ MOM1 ROG ;
  Résolution du système linéaire
  U5 = RESO RITOT (FS ET FV) ;

## Slide 81: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Post traitement : déformations, contraintes, maillage déformé
  * TRACE DU MAILLAGE DEFORME
  DEF_5 = DEFO SU U5 150. 'ROUG' ;
  DEF_INI = DEFO SU U5 0. ;
  TRAC (DEF_INI ET DEF_5) ;
  * TRACE DU CONTOUR DEFORME
  (A vous de jouer)
nouvel objet DEFORMEE

## Slide 82: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Post traitement : déformations, contraintes, maillage déformé
  * TRACE DU MAILLAGE DEFORME
  DEF_5 = DEFO SU U5 150. 'ROUG' ;
  DEF_INI = DEFO SU U5 0. ;
  TRAC (DEF_INI ET DEF_5) ;
  * TRACE DU CONTOUR DEFORME
  DEF_5C = DEFO CSU U5 150. 'ROUG' ;
  DEF_INIC = DEFO CSU U5 0. ;
  TRAC (DEF_INIC ET DEF_5C) ;
nouvel objet DEFORMEE

## Slide 83: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Post traitement : déformations, contraintes, maillage déformé
  En deux coups :
  * CALCUL DES DEFORMATIONS
  DEF = EPSI U5 MOM1 'LINE' ;
  * CONTRAINTES A PARTIR DES DEFORMATIONS
  SIG = ELAS DEF MOM1 MAM1 ;
  En un seul coup :
  * CONTRAINTES A PARTIR DES DEPLACEMENTS
  SIG = SIGM U5 MOM1 MAM1 'LINE' ;

## Slide 84: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Post traitement : contraintes sur maillage déformé
  * TRACE DES CONTRAINTES
  TRAC (A vous de jouer) ;

## Slide 85: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Post traitement : contraintes sur maillage déformé
  * TRACE DES CONTRAINTES
  TRAC SIG MOM1 ;
  * TRACE DES CONTRAINTES SUR CONFIGURATION DERFORMEE
  DEF_5B = DEFO SU U5 150. ;
  TRAC SIG MOM1 DEF_5B CSU ;

## Slide 86: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Post traitement : contraintes aux points de Gauss
  * TRACE DES CONTRAINTES AUX POINTS DE GAUSS
  SIGYY = EXCO SIG 'SMYY' ;
  MESS 'Mini et Maxi de Sigma YY : ' (MINI SIGYY) (MAXI SIGYY) ;
  TRAC SIGYY MOM1 ;
  SIGYYG = CHAN 'CHPO' SIGYY MOM1 'SUPP' ;
  MPGAUSS = EXTR SIGYYG 'MAIL' ;
  TRAC SIGYYG MPGAUSS ;

## Slide 87: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Post traitement : évolution de la concentration de contrainte (le long du côté bas)
  SIGB = CHAN 'CHPO' SIG MOM1 ;
  LBASG = LBAS ELEM 'COMP' PB PA ;
  EVSIG = EVOL 'CHPO' SIGB 'SMYY' LBASG ;
  EVK = (ABS EVSIG) / 30.E6 ;
  DESS EVK ;

## Slide 88: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Post traitement : évolution le long d’une ligne quelconque
  OPTI 'ELEM' 'SEG2' ;
  LIG1 = DROI 50 (0.1 0.1) (2.3 0.9) COUL 'ORAN' ;
  TRAC (CSU ET LIG1) ;
  SIGT = CHAN 'NOEUD' MOM1 SIG ;
  SIGLBAS = PROI SIGT LIG1 ;
  EVSIG2 = EVOL 'ORAN' 'CHPO' SIGLBAS 'SMXY' LIG1 ;
  DESS EVSIG2 ;

## Slide 89: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Post traitement : efforts de réaction aux appuis
  * FORCES DE REACTION REPRESENTEES PAR DES FLECHES
  REAC1 = REAC U5 (BLMX ET BLMY) ; (réaction due à un blocage)
  VREAC = VECT REAC1 'FORC' 'ROUG' ; (flèches pour le tracé)
  * IDEM POUR LES FORCES APPLIQUEES
  VFIMP = (A vous de jouer)
  TRAC (A vous de jouer) ;

## Slide 90: Chap. 5 : mécanique élastique linéaire
  Post traitement : efforts de réaction aux appuis
  * FORCES DE REACTION REPRESENTEES PAR DES FLECHES
  REAC1 = REAC U5 (BLMX ET BLMY) ; (réaction due à un blocage)
  VREAC = VECT REAC1 'FORC' 'ROUG' ; (flèches pour le tracé)
  * IDEM POUR LES FORCES APPLIQUEES
  VFIMP = VECT FS 'FORC' 'VERT' ;
  TRAC (VFIMP ET VREAC) CSU ;

## Slide 91: Chap. 5.1 : mécanique élastique linéaire déplacements imposés
  Bonus : calcul en déplacements imposés
  * MATRICES DE BLOCAGE lien
  BLMY2 = BLOQ LHAUT 'UY' ;
  RITOT2 = RI ET BLMX ET BLMY ET BLMY2 ;
  * SECOND MEMBRE ASSOCIE AU BLOCAGE EN DEPLACEMENT NON NUL
  FU = DEPI BLMY2 -1.E-3 ;
  * RESOLUTION
  U52 = RESO RITOT2 (FU ET FV) ;
  * POST TRAITEMENT
  DEF_5C2 = DEFO CSU U52 150. 'VERT' ;
  TRAC (DEF_INIC ET DEF_5C ET DEF_5C2) ;

## Slide 92: Chap. 6 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique
  Objectif : calcul mécanique précédent
  + chargement thermique
  calcul de la déformation thermique
  ajout des forces nodales équivalentes à la déformation thermique (lien)
+

## Slide 93: Chap. 6 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique
  Forces nodales dues aux déformations thermiques (2nd membre)
  * DEFORMATIONS THERMIQUES AU DERNIER CHAMP DE TEMPERATURE
  * DU CALCUL THERMIQUE AVEC CONVECTION + RAYONNEMENT
  TFINAL = TAB1 . 'TEMPERATURES' . (N1 - 1) ;
  EPT = EPTH TFINAL MOM1 MAM1 ;
  * PSEUDO CONTRAINTES POUR CES DEFORMATIONS THERMIQUES
  SIT = ELAS EPT MOM1 MAM1 ;
  * FORCES NODALES POUR CETTE DEFORMATION THERMIQUE
  FT = BSIG SIT MOM1 ;
  Résolution du système linéaire (ajout d'un terme au 2nd membre)
  * DEPLACEMENTS, PAR APPEL AU SOLVEUR EN SUPERPOSANT LES FORCES
  * PUREMENT MECANIQUES ET LES PSEUDO FORCES THERMIQUES
  U6 = (A vous de jouer);

## Slide 94: Chap. 6 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique
  Forces nodales dues aux déformations thermiques (2nd membre)
  * DEFORMATIONS THERMIQUES AU DERNIER CHAMP DE TEMPERATURE
  * DU CALCUL THERMIQUE AVEC CONVECTION + RAYONNEMENT
  TFINAL = TAB1 . 'TEMPERATURES' . (N1 - 1) ;
  EPT = EPTH TFINAL MOM1 MAM1 ;
  * PSEUDO CONTRAINTES POUR CES DEFORMATIONS THERMIQUES
  SIT = ELAS EPT MOM1 MAM1 ;
  * FORCES NODALES POUR CETTE DEFORMATION THERMIQUE
  FT = BSIG SIT MOM1 ;
  Résolution du système linéaire (ajout d'un terme au 2nd membre)
  * DEPLACEMENTS, PAR APPEL AU SOLVEUR EN SUPERPOSANT LES FORCES
  * PUREMENT MECANIQUES ET LES PSEUDO FORCES THERMIQUES
  U6 = RESO RITOT (FS ET FV ET FT) ;

## Slide 95: Chap. 6 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique
  Post traitement : maillage déformé, déformations, contraintes
  * DEFORMEE THERMOMECANIQUE
  DEF_6 = (A vous de jouer)
  DEF_6C = (A vous de jouer)
  TRAC (A vous de jouer) ;

## Slide 96: Chap. 6 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique
  Post traitement : maillage déformé, déformations, contraintes
  * DEFORMEE THERMOMECANIQUE
  DEF_6 = DEFO SU U6 150. ;
  DEF_6C = DEFO CSU U6 150. 'ORAN' ;
  TRAC (DEF_INIC ET DEF_5C ET DEF_6C) ;

## Slide 97: Chap. 6 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique
  Post traitement : maillage déformé, déformations, contraintes
  * DEFORMATIONS TOTALES
  EP = (A vous de jouer, opérateur EPSI)
  * DEFORMATIONS ELASTIQUES
  EPE = (A vous de jouer)
  * LES CONTRAINTES SONT CALCULEES A PARTIR DES DEFORMATIONS ELASTIQUES
  SIGT = (A vous de jouer)
  TRAC SIGT MOM1 DEF_6 CSU ;

## Slide 98: Chap. 6 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique
  Post traitement : maillage déformé, déformations, contraintes
  * DEFORMATIONS TOTALES
  EP = EPSI MOM1 U6 'LINE' ;
  * DEFORMATIONS ELASTIQUES
  EPE = EP - EPT ;
  * LES CONTRAINTES SONT CALCULEES A PARTIR DES DEFORMATIONS ELASTIQUES
  SIGT = ELAS EPE MOM1 MAM1 ;
  TRAC SIGT MOM1 DEF_6 CSU ;

## Slide 99: Chap. 7 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique, matériau variable
  Objectif : calcul thermo-mécanique précédent
  + caractéristique variable dans l'espace
  calcul du champ α(x) (à partir des coordonnées)
  caractéristique matériau décrite par ce champ
  mise à jour des forces nodales de déformation thermique
α
x
α0
xmin
xmax
xmoy

## Slide 100: Chap. 7 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique, matériau variable
  Coefficient de dilatation thermique variable dans l'espace
  XX = COOR SU 1 ;
  XMAX = MAXI XX ;
  XMIN = MINI XX ;
  XMOY = 0.5 * (XMAX + XMIN) ;
  BETA = 7. ;
  CHP_ALPH = ALPHAMAT * (1. + (BETA * (((XX - XMOY) / (XMAX - XMIN)) ** 3))) ;
  Mise à jour des caractéristiques du matériau
  * CONVERSION DU CHPOINT -> EN MCHAML
  CHM_ALPH = CHAN 'CHAM' CHP_ALPH MOM1 ;
  * MISE A JOUR DU MCHAML DU MATERIAU AVEC ALPHA VARIABLE
  MAM1B = MATE MOM1 'YOUN' YOUNGMAT 'NU' NUMAT
  'ALPH' CHM_ALPH 'TREF' T0 'TALP' T0 ;

## Slide 101: Chap. 7 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique, matériau variable
  Mise à jour des forces nodales dues aux déformations thermiques (2nd membre)
  * MISE A JOUR DES DEFORMATIONS THERMIQUES PURES AVEC ALPHA VARIABLE
  EPT = (A vous de jouer, opérateur EPTH)
  * MISE A JOUR DES PSEUDO CONTRAINTES THERMIQUES AVEC ALPHA VARIABLE
  SIT = (A vous de jouer, opérateur ELAS)
  * MISE A JOUR DES FORCES NODALES POUR CETTE DEFORMATION THERMIQUE
  FT = (A vous de jouer, opérateur BSIG)
  Résolution du système linéaire
  * DEPLACEMENTS AVEC ALPHA VARIABLE
  U7 = RESO RITOT (FS ET FV ET FT) ;

## Slide 102: Chap. 7 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique, matériau variable
  Mise à jour des forces nodales dues aux déformations thermiques (2nd membre)
  * MISE A JOUR DES DEFORMATIONS THERMIQUES PURES AVEC ALPHA VARIABLE
  EPT = EPTH TFINAL MOM1 MAM1B ;
  * MISE A JOUR DES PSEUDO CONTRAINTES THERMIQUES AVEC ALPHA VARIABLE
  SIT = ELAS EPT MOM1 MAM1B ;
  * MISE A JOUR DES FORCES NODALES POUR CETTE DEFORMATION THERMIQUE
  FT = BSIG SIT MOM1 ;
  Résolution du système linéaire
  * DEPLACEMENTS AVEC ALPHA VARIABLE
  U7 = RESO RITOT (FS ET FV ET FT) ;

## Slide 103: Chap. 7 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique, matériau variable
  Post traitement : maillage déformé, déformations, contraintes
  * DEFORMEE AVEC ALPHA VARIABLE
  (A vous de jouer)
  (A vous de jouer)
  TRAC (A vous de jouer) ;

## Slide 104: Chap. 7 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique, matériau variable
  Post traitement : maillage déformé, déformations, contraintes
  * DEFORMEE AVEC ALPHA VARIABLE
  DEF_7 = DEFO SU U7 150. ;
  DEF_7C = DEFO CSU U7 150. 'ROUG' ;
  TRAC (DEF_INIC ET DEF_6C ET DEF_7C) ;

## Slide 105: Chap. 7 : mécanique élastique linéaire CHARGEMENT thermique, matériau variable
  Post traitement : maillage déformé, déformations, contraintes
  * DEFORMATIONS TOTALES AVEC ALPHA VARIABLE
  EP = EPSI U7 MOM1 'LINE' ;
  * DEFORMATION ELASTIQUES AVEC ALPHA VARIABLE
  EPE = EP - EPT ;
  * CONTRAINTES AVEC ALPHA VARIABLE
  SIGT = ELAS EPE MOM1 MAM1B ;
  TRAC SIGT MOM1 DEF_7 CSU ;

## Slide 106: Chap. 8 : mécanique élasto-plastique CHARGEMENT thermique, matériau variable, PASAPAS
  Objectif : calcul thermique transitoire + mécanique
  + matériau élasto-plastique parfait
  reprendre le calcul thermique transitoire précédent
  modèle mécanique avec comportement non linéaire
  description temporelle des chargements mécaniques
  résolution avec la procédure PASAPAS
σ
ε
σY
E

## Slide 107: Chap. 8 : mécanique élasto-plastique CHARGEMENT thermique, matériau variable, PASAPAS
  Mise à jour du modèle et des caractéristiques du matériau
  * MISE A JOUR DU MODELE MECANIQUE
  MOM2 = MODE SU 'MECANIQUE' 'ELASTIQUE' 'PLASTIQUE' 'PARFAIT' ;
  * MISE A JOUR DU MATERIAU (AJOUT DE LA LIMITE D'ELASTICITE 'SIGY')
  MAM2 = MATE MOM2 'YOUN' YOUNGMAT 'NU' NUMAT 'SIGY' SIGYMAT
  'ALPH' CHM_ALPH 'TREF' T0 'TALP ' T0 ;
  Chargements mécaniques
  * EVOLUTIONS TEMPORELLES DES CHARGEMENTS MECANIQUES
  EVTM = EVOL 'MANU' (PROG 0. (0.98 * TPSFIN) TPSFIN)
  (PROG 0. 0. 1.) ;
  CHAFS = CHAR 'MECA' FS EVTM ;
  CHAFV = CHAR 'MECA' FV EVCTE ;
  CHAM = CHAFS ET CHAFV ;

## Slide 108: Chap. 8 : mécanique élasto-plastique CHARGEMENT thermique, matériau variable, pasapas
  Construction de la table pour la procédure PASAPAS
  * PREPARATION DE LA TABLE POUR PASAPAS
  TAB2 = TABL ;
  ………
  ………
  ………
  ………
  (A vous de jouer)
  ………
  ………
  ………
  PASAPAS TAB2 ;

## Slide 109: Chap. 8 : mécanique élasto-plastique CHARGEMENT thermique, matériau variable, pasapas
  Construction de la table pour la procédure PASAPAS
  * PREPARATION DE LA TABLE POUR PASAPAS
  TAB2 = TABL ;
  TAB2 . 'MODELE' = MOT ET MOC ET MOR ET MOM2 ;
  TAB2 . 'CARACTERISTIQUES' = MAT ET MAC ET MAR ET MAM2 ;
  TAB2 . 'BLOCAGES_MECANIQUES' = BLMX ET BLMY ;
  TAB2 . 'BLOCAGES_THERMIQUES' = BLT ;
  TAB2 . 'CHARGEMENT' = CHAT ET CHAM ;
  TAB2 . 'TEMPS_CALCULES' = PROG 0. 'PAS' (0.02 * TPSFIN) (0.98 * TPSFIN)
  'PAS' (0.001 * TPSFIN) TPSFIN ;
  TAB2 . 'CELSIUS' = VRAI ;
  PASAPAS TAB2 ;

## Slide 110: Chap. 8 : mécanique élasto-plastique CHARGEMENT thermique, matériau variable, pasapas
  Post traitement : contraintes
  * BOUCLE SUR LES PAS DE TEMPS
  LISO2 = PROG 0. 'PAS' 10.E6 100.E6 ;
  N2 = DIME (TAB2 . 'DEPLACEMENTS') ;
  REPE B1 N2 ;
  U_I = TAB2 . 'DEPLACEMENTS' . (&B1 - 1) ;
  DEF_I = DEFO SU U_I 150. ;
  S_I = TAB2 . 'CONTRAINTES' . (&B1 - 1) ;
  TRAC S_I MOM2 DEF_I CSU LISO2 ;
  FIN B1 ;
  DEF_8C = DEFO CSU U_I 150. 'VIOL' ;

## Slide 111: Chap. 8 : mécanique élasto-plastique CHARGEMENT thermique, matériau variable, pasapas
  Post traitement : déformations plastiques cumulées (lien)
  * BOUCLE SUR LES PAS DE TEMPS
  VI = TAB2 . 'VARIABLES_INTERNES' . (N2 - 1) ;
  EQ_MAX = MAXI (EXCO 'EPSE' VI) ;
  LISO3 = PROG 0. 'PAS' (EQ_MAX / 10.) EQ_MAX ;
  REPE B1 N2 ;
  U_I = TAB2 . 'DEPLACEMENTS' . (&B1 - 1) ;
  DEF_I = DEFO SU U_I 150. ;
  V_I = TAB2 . 'VARIABLES_INTERNES' . (&B1 - 1) ;
  TRAC V_I MOM2 DEF_I CSU LISO3 ;
  FIN B1 ;

## Slide 112: Chap. 9 : mécanique élasto-plastique CHARGEMENT thermique, matériau variable (X,T), pasapas
  Objectif : calcul thermo-mécanique précédent
  + conductivité dépendante de la température
  caractéristique matériau mécanique variable et dépendant d'une inconnue du calcul thermique
T
210 W.m-1.K-1
250 W.m-1.K-1
50 °C
200 °C

## Slide 113: Chap. 9 : mécanique élasto-plastique CHARGEMENT thermique, matériau variable (X,T), pasapas
  Mise à jour des caractéristiques du matériau
  * VARIATION DE LA CONDUCTIVITE EN FONCTION DE T
  EVLAM = EVOL 'MANU' 'T' (PROG 50. 200.) 'K' (PROG 210. 250.) ;
  * MISE A JOUR DU MATERIAU
  MAT2 = MATE MOT 'K' EVLAM 'C' CAPAMAT 'RHO' RHOMAT ;
  Puis on relance PASAPAS
  (A vous de jouer)

## Slide 114: Chap. 9 : mécanique élasto-plastique CHARGEMENT thermique, matériau variable (X,T), pasapas
  Mise à jour des caractéristiques du matériau
  * VARIATION DE LA CONDUCTIVITE EN FONCTION DE T
  EVLAM = EVOL 'MANU' 'T' (PROG 50. 200.) 'K' (PROG 210. 250.) ;
  * MISE A JOUR DU MATERIAU
  MAT2 = MATE MOT 'K' EVLAM 'C' CAPAMAT 'RHO' RHOMAT ;
  Puis on relance PASAPAS
  TAB2 = TABL ;
  TAB2 . 'MODELE' = MOT ET MOC ET MOR ET MOM2 ;
  TAB2 . 'CARACTERISTIQUES' = MAT2 ET MAC ET MAR ET MAM2 ;
  TAB2 . 'BLOCAGES_MECANIQUES' = BLMX ET BLMY ;
  TAB2 . 'BLOCAGES_THERMIQUES' = BLT ;
  TAB2 . 'CHARGEMENT' = CHAT ET CHAM ;
  TAB2 . 'TEMPS_CALCULES' = PROG 0. 'PAS' (0.02 * TPSFIN) (0.98 * TPSFIN)
  'PAS' (0.001 * TPSFIN) TPSFIN ;
  TAB2 . 'CELSIUS' = VRAI ;
  PASAPAS TAB2 ;

## Slide 115: Chap. 9 : mécanique élasto-plastique CHARGEMENT thermique, matériau variable (X,T), pasapas
  Post traitement : maillage déformé
  * COMPARAISON DE LA DEFORMEE FINALE AVEC LES CALCULS PRECEDENTS
  N2 = DIME (TAB2 . 'DEPLACEMENTS') ;
  U9 = TAB2 . 'DEPLACEMENTS' . (N2 - 1) ;
  DEF_9 = DEFO SU U9 150. ;
  DEF_9C = DEFO CSU U9 150. 'BLEU' ;
  TRAC (DEF_INIC ET DEF_7C ET DEF_8C ET DEF_9C) ;

## Slide 116: Chap. 9 : mécanique élasto-plastique CHARGEMENT thermique, matériau variable (X,T), pasapas
  Post traitement : déformation plastique cumulée
  VI9 = TAB2 . 'VARIABLES_INTERNES' . (N2 - 1) ;
  EQ_MAX = MAXI (EXCO 'EPSE' VI9) ;
  LISO3 = PROG 0. 'PAS' (EQ_MAX / 10.) EQ_MAX ;
  U9 = TAB2 . 'DEPLACEMENTS' . (N2 - 1) ;
  DEF9 = DEFO SU U9 150. ;
  TRAC VI9 MOM2 DEF9 CSU LISO3 ;

## Slide 117: Compléments

## Slide 118: E.F. barre, poutre, coques, joints, etc…
  Le choix des éléments finis se fait dans MODE
    MODP1 = MODE LIG1 'MECANIQUE' 'ELASTIQUE' | 'POUT' | ;
    | 'TIMO' |
    MODC1 = MODE SUR1 'MECANIQUE' 'ELASTIQUE' | 'DKT' | ;
    | 'COQ4' |
  Il convient alors de fournir les caractéristiques géométriques
    MATP1 = MATE MODP1 'YOUN' 210.E9 'NU ' 0.3
    'SECT' 1.E-2 'INRY' 1.E-4 'INRZ' 2.E-4 'TORS' 3.E-4 ;
    MATC1 = MATE MODC1 'YOUN' 210.E9 'NU ' 0.3
    'EPAI' 1.E-2 ;
  On peut alors agir sur les d.d.l. de déplacement et de rotation
    BL1 = BLOQ P1 'UX' 'UY' 'UZ' 'RX' 'RY' 'RZ' ;

## Slide 119: Éléments finis coques en 3D
  Exemple d’une coque cylindrique sous pression (en 3D)
    OPTI 'DIME' 3 'ELEM' 'QUA4' ;
    p1 = 4. 0. 0. ;
    lig1 = CERC 45 'ROTA' 360. p1 (0. 0. 0.) (0. 0. 1.) ;
    ELIM lig1 1.E-2 ;
    sur1 = lig1 TRAN 20 (0. 0. 10.) ;
    mo = MODE sur1 'MECANIQUE' 'COQ4' ;
    ma = MATE mo 'YOUN' 210.E9 'NU' 0.3 'EPAI' 0.3 ;
    rig = RIGI mo ma ;
    bl1 = BLOQ 'UX' 'UY' 'UZ' 'RX' 'RY' 'RZ' lig1 ;
    f1 = PRES 'COQU' mo 42.E5 'NORM' ma ;
    u = RESO (rig ET bl1) f1 ;
    def1 = DEFO sur1 u ;
    TRAC 'CACH' def1 ;

## Slide 120: Éléments finis coques en 2D
  Le même cas (en 2D axisymétrique)
    OPTI 'DIME' 2 'MODE' 'AXIS' 'ELEM' 'SEG2' ;
    p1 = 4. 0. ;
    lig1 = DROI 20 p1 (4. 10.) ;
    mo = MODE lig1 'MECANIQUE' 'COQ2' ;
    ma = MATE mo 'YOUN' 210.E9 'NU' 0.3 'EPAI' 0.3 ;
    rig = RIGI mo ma ;
    bl1 = BLOQ 'UR' 'UZ' 'RT' p1 ;
    f1 = PRES 'COQU' mo -42.E5 'NORM' ;
    u = RESO (rig ET bl1) f1 ;
    def1 = DEFO lig1 u ;
    TRAC def1 ;

## Slide 121: Et d’autres options (1D, 2D AXIS, etc…)
  Exemple d’un problème de conduction stationnaire axisymétrique
    OPTI 'DIME' 2 'MODE' 'AXIS' 'ELEM' 'QUA8' ;
    p1 = 10. 0. ;
    p2 = 50. 0. ;
    lig1 = DROI 10 p1 p2 ;
    sur1 = lig1 TRAN 1 (0. 1.) ;
    cot1 = sur1 COTE 4 ;
    cot2 = sur1 COTE 2 ;
    mo = MODE sur1 'THERMIQUE' ;
    ma = MATE mo 'K' 42. ;
    con = COND mo ma ;
    bl1 = BLOQ 'T' cot1 ;
    bl2 = BLOQ 'T' cot2 ;
    f1 = DEPI bl1 20. ;
    f2 = DEPI bl2 500. ;
    t = RESO (con ET bl1 ET bl2) (f1 ET f2) ;
    TRAC t sur1 ;
    evt = EVOL 'CHPO' t 'T' lig1 ;
    DESS evt ;

## Slide 122: Et d’autres options (1D, 2D AXIS, etc…)
  Le même cas en 1D (cylindrique)
    OPTI 'DIME' 1 'MODE' 'UNID' 'AXIS' 'ELEM' 'SEG3' ;
    p1 = POIN 10. ;
    p2 = POIN 50. ;
    lig1 = DROI 10 p1 p2 ;
    mo = MODE lig1 'THERMIQUE' ;
    ma = MATE mo 'K' 42. ;
    con = COND mo ma ;
    bl1 = BLOQ 'T' p1 ;
    bl2 = BLOQ 'T' p2 ;
    f1 = DEPI bl1 20. ;
    f2 = DEPI bl2 500. ;
    t = RESO (con ET bl1 ET bl2) (f1 ET f2) ;
    TRAC t lig1 ;
    evt = EVOL 'CHPO' t 'T' lig1 ;
    DESS evt ;

## Slide 123: Lire / Sortir des données
  Au format binaire : sauvegarde / restitution
    OPTI 'SAUV' 'toto' ; SAUV ;
    OPTI 'REST' 'toto' ; REST ;
    Mais aussi possible au format texte (lourd !)
  Exécuter une commande EXTErieure
    TAB1 = EXTE 'grep –in mecanique toto.dgibi' 'RC' ;
     TAB1 contient le résultat de la commande grep
  Directive ACQUérir
    Acquérir dans un fichier texte, ligne par ligne
    OPTI 'ACQU' 'fichier.txt' ;
    ACQU N1*'ENTIER' A*'FLOTTANT' ;
    ACQU N2*'ENTIER' L1*'LISTREEL' 4 ;
fichier.txt
1 3.14 X Y Z
2 25.2 28.3 24.3 16.6

## Slide 124: Lire / Sortir des données
  Écrire dans un fichier texte
   en utilisant la directive SORT
    OPTI 'SORT' 'mon_fichier.txt' ;
    SORT 'CHAI' 'J''ecris dans un fichier !' ;
    SORT 'CHAI' 4 8 15 16 23 42 ;
    SORT 'CHAI' ' ' ;
    SORT 'CHAI' 'N° iteration Fibonacci' ;
    FIBO1 = 0 ;
    FIBO2 = 1 ;
    SORT 'CHAI' 0 FIBO1 ;
    SORT 'CHAI' 1 FIBO2 ;
    REPE B1 15 ;
    FIBO2B = FIBO2 ;
    FIBO2 = FIBO1 + FIBO2 ;
    FIBO1 = FIBO2B ;
    SORT 'CHAI' (&B1 + 1) FIBO2 ;
    FIN B1 ;
mon_fichier.txt
J'ecris dans un fichier !
4 8 15 16 23 42
N° iteration Fibonacci
0 0
1 1
2 1
3 2
4 3
5 5
6 8
7 13
8 21
9 34
10 55
11 89
12 144
13 233
14 377
15 610
16 987

## Slide 125: Lire / Sortir des données
  LIRE / SORTir lecture / écriture sous différents formats
    Lire/écrire au format texte tabulé (CSV ou autres)
    objets concernés : listes, évolutions, TABLE
    utilisé par tout éditeur de texte ou tableur (Excel)
    OPTI 'SORT' 'fichier.csv' ;
    SORT 'EXCE' OBJET1 ;
    TAB1 = 'LIRE' 'CSV' 'fichier.csv' ;
    Choix possible du séparateur de colonnes :
    point virgule, virgule, espace, tabulation, barre oblique

## Slide 126: Lire / Sortir des données
  LIRE / SORTir lecture / écriture sous différents formats
    Lire au format UNV (fichier texte)
    objets concernés : MAILLAGE
    utilisé par Gmsh, Salomé, HyperMesh, …
    TAB1 = LIRE 'UNV' 'fichier.unv' ;
    Lire/écrire au format AVS (fichier texte)
    objets concernés : MAILLAGE, CHPOINT, MCHAML
    extension .inp utilisé par Abaqus
    OPTI 'SORT' 'fichier.inp' ;
    SORT 'AVS' OBJET1 'TEMPS' 12.3 ;
    OPTI 'LECT' 'fichier.inp' ;
    TAB1 = LIRE 'AVS' ;

## Slide 127: Lire / Sortir des données
  LIRE / SORTir lecture / écriture sous différents formats
    Écrire au format VTK
    objets concernés : MAILLAGE, CHPOINT, MCHAML
    utilisé par Paraview
    OPTI 'SORT' 'fichier.vtk' ;
    SORT 'VTK' MAIL1 'VIS' MAIL2 'ECROU'
    DEP1 'DEPLACEMENTS' SIG1 'CONTRAINTES' ;

## Slide 128: Lire / Sortir des données
  LIRE / SORTir lecture / écriture sous différents formats
    Lire/écrire au format MED
    objets concernés : MAILLAGE, CHPOINT, TABLE (issue de PASAPAS)
    utilisé par Salomé, Europlexus
    OPTI 'SORT' 'fichier.med' ;
    SORT 'MED' OBJET1 ;
    TAB1 = LIRE 'MED' 'fichier.med' ;
    Lire au format FEM
    objets concernés : MAILLAGE
    utilisé par HyperMesh (Altair)
    TAB1 = LIRE 'FEM' 'fichier.fem' ;

## Slide 129: Développement : procédures Gibiane
  Écrire vos procédures dans des fichiers textes avec l'extension ".procedur"
  Lancer la commande castem22 avec l'option –u
    castem22 –u
     création d’un fichier UTILPROC (fichier d'accès direct)
  On peut alors lancer Cast3M et toutes les procédures seront disponibles
    Le fichier UTILPROC doit être présent dans le répertoire de travail
    Idem pour les notices (fichiers avec extension ".notice")

## Slide 130: Développement : sources Esope
  L'utilisateur peut modifier/corriger/ajouter le code source des
  opérateurs et directives
  Compilation des fichiers source Esope
    compilcast22 toto.eso tata.eso
    compilcast22 tata.eso
    ...
  Édition des liens
    essaicast22
     création d'un fichier exécutable binaire : cast_64_22
     version locale de Cast3M
  Se lancer comme d’habitude
    castem22 mon_fichier.dgibi

## Slide 131: Quelques infos
  Consulter la documentation régulièrement
    ~70 instructions découvertes durant cette formation
    près de 1400 instructions existantes !
  Inscription à la liste de diffusion Cast3M (voir le site web Cast3M)
    Envoyer un e-mail vide à sympa@umontpellier.fr avec
    comme objet du message :
    SUB cast3m-util Votre_nom Votre_prenom
    et rien d'autre ! (pas de message, pas de signature, …)
  Club Cast3M : séminaire annuel des utilisateurs
    Chaque année en novembre dans le sud de Paris
    Présentation de travaux réalisés avec Cast3M, nouveautés de la prochaine version
    Inscription gratuite !

## Slide 132: Thermo-élasticité linéaire (1) Rappel des équations
Déformations totales (linéarisés)
Partition des déformations +
Déformations thermiques
Élasticité
avec : déplacement déformation totale contrainte déformation élastique déformation thermique tenseur identité tenseur de rigidité (ordre 4) dilatation thermique élévation de température

## Slide 133: Thermo-élasticité linéaire (2) déformations planes
Hypothèse déformations planes :
Notation vectorielle :
Loi de Hooke :
avec :
3 composantes indépendantes
matrice de Hooke

## Slide 134: Thermo-élasticité linéaire plane (3) élément fini
Interpolation des inconnues primales :
en tout point de l'élément sont les déplacements des nœuds de l'élément
Cas d'un élément TRI3 (6 ddl) : Déformations (linéarisées) :
A
B
C
avec
opérateur gradient discrétisé

## Slide 135: Thermo-élasticité linéaire (4) matrice de rigidité
Énergie de déformation élastique élémentaire :
Assemblage :
"volume" de l'élément fini
matrice de rigidité élémentaire (calculé par intégration numérique)
déplacements des nœuds du maillage
Les matrices sont étendues sur tous les ddl du maillage avec des termes nuls
matrice de rigidité assemblée

## Slide 136: Thermo-élasticité linéaire (5) principe travaux virtuels
Principe des travaux virtuels :
densité volumique d’efforts imposés
densité surfaciques d’efforts imposés
forces nodales équivalentes

## Slide 137: Thermo-élasticité linéaire (6) chargement thermique
On ajoute un terme au second membre :

## Slide 138: Rigidité et multiplicateurs de Lagrange
  En mécanique on résout le problème contraint suivant :
  La fonction à minimiser est :
    avec les contraintes :
  Le théorème de Lagrange nous dit qu'il existe des réels tels que :
  On se ramène alors au système suivant :
matrice de blocage
valeurs imposées
+

## Slide 139: Rigidité et multiplicateurs de Lagrange
  Exemple simple : sur un élément barre
OPTI 'DIME' 2 'ELEM' 'SEG2' ;
* Maillage
p1 = 0. 0. ;
p2 = 3. 0. ;
l1 = DROI 1 p1 p2 ;
* Modele et parametres
mo = MODE l1 'MECANIQUE' 'BARR' ;
ma = MATE mo 'YOUN' 210.E9 'NU' 0.3
'SECT' 1.E-2 ;
* Matrice de rigidite principale
rig1 = RIGI mo ma ;
LIST rig1 ;
* Un petit blocage
bl1 = BLOQ 'UX' p1 ;
LIST bl1 ;
* Et un second membre associe
f1 = DEPI bl1 1.2 ;
LIST f1 ;
link 1 link 2
rig1
inconnues primales
matrices
bl1
rig1 ET bl1
inconnues duales

## Slide 140: Déformation plastique cumulée
  Définition
  Signification
    C'est une mesure de la longueur du trajet de l'écoulement dans l'espace des déformations plastiques
  (lien)

## Slide 141: Description des objets Gibiane

## Slide 142: Description des objets
  Objets généraux
    ENTIER Nombre entier
    FLOTTANT Nombre réel
    MOT Chaine de caractères
    LOGIQUE Booléen (VRAI ou FAUX)
    LISTENTI Liste d'entiers
    LISTREEL Liste de réels
    LISTMOT Liste de mots (limités à 4 caractères)
    TABLE Ensemble d'objets de type quelconque et caractérisés par un indice de type quelconque
    EVOLUTIO Représentation d'un graphe d'une fonction, suite de couples (x ; f(x))

## Slide 143: Description des objets
  Objets pour le maillage
    POINT Coordonnées d'un point de l'espace + densité
    MAILLAGE Domaine de l'espace discrétisé
  Objets pour le calcul
    CHPOINT N'importe quel type de données aux nœuds d'un maillage (flottants, logiques, champs, …)
    MMODEL Association d'un maillage, d'une formulation EF et d'un comportement matériau Définit les inconnues physiques primales / duales ex : déplacements / forces
    température / flux

## Slide 144: Description des objets
  Objets pour le calcul (suite)
    MCHAML N'importe quel type de données à l'intérieur des éléments d'un maillage (flottants, logiques, champs, …) Variétés des points supports (points de Gauss, centre de gravité, nœuds, …)
    RIGIDITE Matrice de raideur, de masse, de conductivité, … Matrice couplant les inconnues physiques
    CHARGEME Description spatio-temporelle d'un chargement
  Objets pour le post traitement
    VECTEUR Pour visualiser plusieurs composantes d'un champ
    DEFORMEE Pour visualiser un maillage déformé

## Slide 145: DES/DANS DM2S SEMT
François DI PAOLA
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
  Etablissement public à caractère industriel et commercial | R.C.S Paris B 775 685 019